# PROTOKÓŁ

# Z WIZJI LOKALNEJ

# przeprowadzonej w dniu 06 grudnia 2017 r.

w postępowaniu prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego nr 210/DIR/2017 na:

„REMONT DRÓG I CHODNIKÓW PRZY BUDYNKU NR 20 i 135 
WRAZ Z MONTAŻEM SŁUPKÓW PARKINGOWYCH”

W trakcie wizji na terenie Wojskowej Akademii Technicznej, mieszczącym się przy 
ul. Kaliskiego 2 w Warszawie, udostępniono Wykonawcom do obejrzenia:

1. Lokalizację dróg i chodników przewidzianych do remontu przy bud. nr 20;

2. Lokalizację dróg i chodników przewidzianych do remontu przy bud. nr 135.

PYTANIA WYKONAWCÓW:

- Proszę o informację gdzie będzie czyszczona kostka o pow. 1 700 m2?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że czyszczenie kostki zostało przewidziane na terenie przed bud. nr 20 21 tj. na tzw. terenie „Parku Czołgów”.

- Proszę o informację, gdzie Zamawiający przewidział montaż słupków?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że montaż słupków został przewidziany na terenie WAT we wskazanych miejscach przez Dział Utrzymania Nieruchomości.

- Proszę o informację, czy Zamawiający przewiduje zmianę terminu realizacji umowy?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza zmianę terminu realizacji opisaną 
w Załączniku nr 5 do SIWZ – Projekt Umowy na podstawie spełnienia warunków z paragrafu 2 ust. 6 pkt 3 oraz ust. 10.

- Proszę o wyjaśnienie, czy do istniejących studni należy odprowadzić wody opadowe z terenu objętego remontem?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy wykonać odpływy wód opadowych 
z remontowanego terenu do istniejących 3 studni. Jednocześnie informujemy, że w tym celu należy wybudować trzy studzienki kanalizacyjne wraz z wykonaniem połączenia z istniejącymi studniami. Ponadto, informujemy, że w kosztorysie ofertowym należy dokonać wyceny tych robót i dodać oddzielną pozycję do jako nr 31 do kosztorysu ofertowego o następującej treści:

„Budowa trzech studzienek osadnikowych wraz z podłączeniem do istniejących studni zbiorczych o następujących parametrach: pokrywy żeliwne typu ciężkiego o nośności do 40kN, studzienki wykonane będą z elementów prefabrykowanych z betonu C 35/45W, kręgi betonowe o średnicy 800 mm, kręgi betonowe łączone na uszczelkę systemową. Minimalna głębokość posadowienia osadnika deszczowego 90 cm poniżej rzędnej dna rury wchodzącej do studni. Studnie zbiorcze łączone na uszczelkę systemową z pokrywą żelbetową o nośności 40 kN. Przewód odpływowy wykonany rurą litą PCV fi 250 o grubości ścianki co najmniej 8 mm. Kineta w studni zbiorczej prefabrykowana na placu budowy lub w wykonaniu producenta. Wejście i wyjście przewodu rurowego do studni w wykonaniu przejścia systemowego szczelnego.

6.12.2017 r.

Przedstawiciel Zamawiającego:

- Zbigniew Krupa