# PROTOKÓŁ

# Z WIZJI LOKALNEJ

# przeprowadzonej w dniu 10 stycznia 2017 r.

w postępowaniu prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego nr 213/DIR/2016 na:

„WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ, OKIENNEJ I BRAM GARAŻOWYCH W BUDYNKU NR 52”

W trakcie wizji udostępniono Wykonawcom do obejrzenia:

- Lokalizację  budynku nr 52 w terenie;

- Stan obecny pomieszczeń stolarki do wymiany na potrzeby sporządzenia oferty;

- Stan obecny instalacji na potrzeby zasilenia bram.

Przedstawiciele Wykonawców, uczestniczący w wizji lokalnej przedstawili pytania, na które udzielono następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1: – Czy istniejącą instalacja odgromową podłączoną do ram stalowych istniejących bram należy zdemontować i przebudować, czy istnieje inne rozwiązanie?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że ze względu na właściwości działania instalacji odgromowej, istniejące ramy stalowe bram należy pozostawić, jednocześnie informujemy, że zawiasy po zdemontowanych bramach należy odciąć a futryny oczyścić i pomalować w kolorze elewacji. Ponadto prowadnice nowych bram należy połączyć przewodami LgY 
z istniejącymi futrynami w celu wyrównania potencjałów elektrycznych.

Pytanie nr 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zasilenie bram 380 V?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zasilenie bram pozostaje na zaplanowanym poziomie 
w przedmiarze robót i STWiORB tj. na 230 V.

Pytanie nr 3: Czy Zamawiający ma ustaloną kolorystykę montowanych bram, stolarki drzwiowej 
i okiennej?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że kolorystyka bram wraz ze stolarką okienną i drzwiową powinna być dostarczona w kolorze szarym kwarcowym, jednocześnie informujemy, że ostateczny kolor zostanie zatwierdzony po przedstawieniu wzornika użytkownikowi przed wbudowaniem stolarki.

Pytanie nr 4: Czy Zamawiający ma ustalony podział na pola i szprosy montowanej, stolarki okiennej oraz jaki powinien być montowany standard stolarki drzwiowej?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że podział okien PCV będzie taki jak jest obecnie tj.: na dwa pola uchylno-rozwierne i rozwierne natomiast stolarka okienna aluminiowa dzielona na 
3 pola tj.: środkowe stałe zaś dwa boczne pola uchylno-rozwierne.

10.01.2017 r.

Przedstawiciel Zamawiającego:

- Zbigniew Krupa

- Waldemar Łęcki