OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| L.p. | Specyfikacja wymagań rodzajowych i jakościowych | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw kamer VR 360° z wyposażeniem Ogólne wymagania funkcjonalności i konfiguracji urządzenia: - należy dostarczyć zestaw kamer składający się z 2 takich samych kamer – DUAL PRO PACK - wymagana jest funkcjonalność nagrywania filmów w technice Virtual Reality (VR) 360° - wymagane jest pole widzenia kompletu kamer –360° pełna sfera - wymagana jest obsługa rozdzielczości 4K - wymagane jest aby kamery były wyposażone i wspomagane przez dedykowane oprogramowanie umożliwiające edycję i przygotowanie materiałów filmowych do publikacji w serwisach internetowych wspierających technologię VR (YouTube, Facebook, etc.), oprogramowanie może być dostarczone do niezależnej instalacji lub być udostępnione do użytkowania poprzez witrynę internetową producenta - wymagane jest aby oprogramowanie do edycji filmów było dostępne na platformy desktopowe (MS Windows) - wymagane jest aby kamery były wspierane i obsługiwane przez oprogramowanie na platformy mobilne Android i Apple - wymagane jest aby dostarczone kamery cechowały się zwartą, wytrzymałą oraz odporną na wstrząsy konstrukcją - wymagane jest aby konstrukcja kamer umożliwiała ich użytkowanie za pomocą drona Wymagania techniczno – fizyczne dotyczące urządzenia: - wymagana matryca – BSI CMOS 1/2,33” - wymagana efektywna liczba pikseli – minimum 12,4 Megapixela - wymagana całkowita liczba pikseli – minimum 12,76 Megapixela - wymagany jest obiektyw o długości ogniskowej – 0,85 mm (odpowiednik dla klatki 35mm – 8,2 mm) - wymagane światło obiektywu – minimum F2.8 - wymagany jest obiektyw zbudowany z 9 elementów w 7 grupach - wymagany jest zoom optyczny o stałej ostrości - wymagane pole widzenia obiektywu – minimum 235° - wymagany jest zakres głębi ostrości – od przynajmniej 50 cm do ∞ - wymagana jest funkcjonalność elektronicznej stabilizacji obrazu - wymagana jest obsługa przez kamery trybów filmowania oraz robienia zdjęć - wymagane rozmiary i formaty zdjęć wykonywanych przez kamery: 8M – 2880x2880 (1:1) piksela; 4M 2304x1728(4:3) piksela; 2M 1920x1080(16:9) piksela - wymagane rozmiary i formaty filmów rejestrowanych przez kamery: 2880×2880 30fps (1:1); 2048×2048 30fps (1:1); 1440×1440 60fps/30fps (1:1); 1072×1072 60fps/30fps (1:1); 3840×2160 30fps (16:9); 1920×1080 60fps/30fps (16:9); 1280×720 60fps/30fps (16:9); 848×480 60fps (16:9) - wymagany jest tryb szybkiego filmowania - wymagane rozmiary i formaty filmów rejestrowanych przez kamery w trybie filmowania o bardzo dużej prędkości: 720×720 120fps (1:1); 1280×720 120fps (16:9); 848×480 240fps (16:9) - wymagane formaty plików wyjściowych: dla zdjęć Exif 2.3 (JPEG); dla filmów MP4 [Obraz: H.264; Audio: AAC(Stereo)] - wymagane tryby pracy: Nagrywanie filmu, Robienie zdjęcia, Nagrywanie pętli, Film poklatkowy, Tryb zdjęć seryjnych, Nagrywanie filmu o bardzo dużej prędkości - wymagana bryzgoszczelność – odpowiednik JIS / IEC IPX5 (Korpus) - wymagana odporność na wstrząsy – upadek z wysokości przynajmniej 2 m - wymagana odporność na kurz i pył – odpowiednik JIS / IEC (IP6x) - wymagana odporność na mróz – minimum -10°C - wymagane jest aby kamery były wyposażone w wbudowany wyświetlacz funkcyjny LCD – minimum 1” TN LCD - wymagany jest 3-osiowy wskaźnik poziomu - wymagane obsługa czułości ISO: tryb AUTO oraz zakres 100 ÷ 800 - wymagana metoda pomiaru ekspozycji – sztuczna inteligencja AE (AiAE) - wymagana metoda kontroli ekspozycji – program AE - wymagane jest wsparcie dla trybu zdjęć seryjnych - wymagane są następujące opcje i tryby dla ustawienia balansu bieli: automatyczny balans bieli, światło dzienne, pochmurno, światło fluorescencyjne, białe światło, pod wodą - wymagana jest obsługa nośników danych: karty microSD / microSDHC / microSDXC ze wsparciem dla pojemności minimum 128GB - wymagane są następujące interfejsy: USB 2.0 (gniazdo mikro USB 5 pin); HDMI (gniazdo typu D) - wymagane jest wbudowane w kamery Wi-Fi (802.11b/g/n) - wymagana jest obsługa NFC - wymagana jest obsługa dedykowanego pilota - zasilanie – bateria litowo-jonowa LB-080, 3,6V o minimalnej pojemności 1250mAh, ładowana w kamerze - wymagana wydajność filmowania/fotografowania (wydajność baterii): minimum ~160 zdjęć na podstawie standardu CIPA przy włączonym Wi-Fi; minimum ~55 minut filmowania (@3840x2160/30fps) przy włączonym Wi-Fi - wymagana jest możliwość pracy urządzenia w warunkach środowiskowych: zakres temperatur -10°C ÷ 40°C; zakres wilgotności 0% ÷ 90% - wymagane wymiary zewnętrzne pojedynczej kamery [mm]: 48x50x52,5 - wymagana waga: sam korpus maksimum 102g; korpus z baterią i kartą pamięci maksimum 128g - wymagana jest funkcjonalność zdalnego sterowania za pomocą urządzeń typu Smartfon lub Tablet (system Android od wersji 4.2 i w górę; system iOS wersji 8.0 i w górę) oraz za pomocą dedykowanego pilota - wymagany kolor obudowy – czarny - wymagane są w kamerach gniazda statywu Wymagania dotyczące zawartości kompletu i akcesoriów: - kamera wg. powyższego opisu – 1 kpl. (2 szt. w komplecie) - bateria litowo-jonowa – 2 szt. (wyposażenie standardowe kompletu) - dodatkowa bateria litowo-jonowa – 2 szt. - dedykowany statyw typu monopod z trójnożną podstawą – 1 szt. (akcesorium dodatkowe) - dedykowany pilot/sterownik w formie „zegarka z paskiem” do założenia na rękę – 1 szt. - dedykowana obejma do jednoczesnego montowania dwóch kamer z obiektywami zwróconymi w przeciwnych kierunkach, umożliwiająca filmowanie pełnej sfery 360° – 1 szt. - przyssawka z uchwytem umożliwiająca montaż kamer na gładkich powierzchniach – 1 szt. - uchwyt standardowy pojedynczy – 1 szt. - uchwyt do montowania pilota zdalnego sterowania – 1 szt. - teleskopowy uchwyt/rękojeść „selfie stick” do wykonywania zdjęć/filmów z ręki – 1 szt. - klucz do montażu osprzętu – 1 szt. - pokrywa obiektywu – 2 szt. - pokrywa ochronna – 2 szt. - mała pokrywa obiektywu – 1 szt. - pokrowiec na kamery – 1 szt. - ładowarka – 1 szt. - zasilacz ładowarki – 1 szt. - kabel microUSB – USB – 1 szt. - ściereczka do czyszczenia – 1 szt. - karta pamięci typu microSDXC Extreme PRO, pojemności 64GB, prędkość zapisu minimum 90MB/s, prędkość odczytu minimum 95MB/s, klasa prędkości UHS-I / U3 – 2 szt. | kpl. | 1 |
| 2 | Okulary VR Wymagania techniczne i funkcjonalne okularów: - należy dostarczyć okulary wyposażone w innowacyjną optykę i precyzyjne szkła ZEISS zapewniające wysokie wrażenia wizualne - wymagane jest aby użytkownik nie musiał samodzielnie dokonywać żadnych czynności związanych z regulacją odległości i rozstawu szkieł - okulary powinny być wyposażone w duży ekran „eye-box” skonstruowany w taki sposób, że dostosowuje się do ludzkiego oka, nawet gdy zestaw nie jest idealnie scentralizowany na twarzy, użytkownik nadal ma wyraźny obraz - wymagane jest aby osoby noszące okulary korekcyjne mogły korzystać z okularów VR bez konieczności zdejmowania okularów korekcyjnych - wymagana jest wysoka jakość obrazu w całym obszarze widzenia - wymagane jest aby okulary zapewniały pole widzenia o kącie minimum 100° - wymagana jest obsługa odległości pomiędzy źrenicami (IPD) w zakresie 53 ÷ 77 mm - wymagana jest obsługa smartfonów różnych producentów o rozmiarach wyświetlaczy w zakresie 4,7” ÷ 5,5” - wymagana jest obsługa przez okulary (w zakresie rozmiaru wyświetlacza 5,5”) telefonów LG G4 i SONY XPERIA Z5 Premium - wymagana jest przeźroczysty przedni panel obudowy umożliwiający wykorzystanie aparatu w telefonie - wymagane są uniwersalne gniazda gwarantujące podłączenie słuchawek lub ładowarki do smartfona - wymagane jest aby okulary były wyposażone w uniwersalny podajnik/adapter, do którego wkłada się smartfon, a następnie podajnik wraz z telefonem do okularów - podajnik/adapter do telefonów powinien obsługiwać telefony o rozmiarach od 4,7” do 5,5” - wymagane jest aby okulary posiadały w zestawie pasek na głowę „over-the-head” pozwalający założyć okulary VR na stałe bez konieczności trzymania w rękach - wymagane jest wyposażenie okularów w otwory wentylacyjne zapewniające bezproblemową wentylację oraz zapobiegające parowaniu - wymagane jest wspieranie przez okulary formatu stereo do zdjęć i filmów 3D - okulary w części przylegającej do twarzy powinny być wyposażone w specjalną miękką piankę, którą w razie potrzeby można łatwo zdjąć w celu czyszczenia lub wymiany - wymagane jest aby okulary wspierały nowopowstałe platformy oparte na Androidzie N oraz Google Deydrea - wymagane jest aby okulary wspierały aplikację Google Cardboard Apps | szt. | 4 |
| 3 | Oprogramowanie do obróbki i montażu materiałów video Bezterminowa, wieczysta licencja na oprogramowanie Lightworks for Windows 64-bit w najnowszej dostępnej wersji (aktualnie w momencie przygotowywania specyfikacji – wersja 14.0.0 z dnia 04.04.2017). Zawierająca dodatkowe moduły z efektami Boris FX i Boris Graffiti | lic. | 2 |
| 4 | Dron z wyposażeniem i akcesoriami Ogólne wymagania funkcjonalności i konfiguracyjne urządzenia: Należy dostarczyć dron w wersji 4 Pro + różniącej się od wersji podstawowej 4 Pro aparaturą sterującą posiadającą zintegrowany wyświetlacz 1080p o przekątnej 5,5 cala i jasności ponad dwukrotnie większej niż w przypadku większości urządzeń mobilnych. Ułatwiającej znacznie sterowanie w słoneczne dni. Dostarczony dron powinien być rozszerzoną wersją quadrocoptera, w której zastosowano kilka usprawnień względem wersji podstawowej. Najważniejsze wyróżniki to między innymi kamera, wyposażona w 1-calowy, 20-megapikselowy sensor Exmor R CMOS, zdolny do nagrywania materiału 4K w 60 klatkach. Usprawniony system wykrywania przeszkód, który posiada sensory również z tyłu i po bokach. Dostępne kilka nowych trybów lotu autonomicznego, w tym tryb Draw, pozwalający na łatwe "narysowanie" trasy przelotu. Usprawniony tryb ActiveTrack, dodający funkcje ułatwiające wykonanie trudniejszych ujęć z kamerą skierowaną na obiekt. Wyposażony w wsparcie dla trybów Gesture, dających możliwość wydawania kilku komend za pomocą gestów. Z zamontowanym podwójnym modułem IMU i dwoma kompasami. Dzięki akumulatorom o zwiększonej pojemności i lekkim stopom dron powinien utrzymać się w powietrzu przynajmniej do 30 minut. KAMERA Z JEDNOCALOWYM SENSOREM 20 MPIX – Ulepszona kamera wyposażona w 1-calowy, 20-magapikselowy sensor CMOS zdolny do kręcenia materiału w 4k/60fps i robienia zdjęć seryjnych w 14 klatkach. Zastosowana mechaniczna migawka, eliminująca efekt "rolling shutter", czyli zakrzywienia obrazu, występującego podczas robienia zdjęć w szybkim ruchu. Video wspierające kodowanie H.264 4K w 60 klatkach i H.265 w 30 klatkach, z prędkością zapisu 100 Mb/s w obu przypadkach. ISO 12800, zwiększony kontrast. Zastosowana optyka F2.8 o ogniskowej 24mm, składającą się z 8 elementów, w tym 2 asferycznych. WYKRYWANIE OBIEKTÓW W PIĘCIU KIERUNKACH – System wykrywania obiektów rozbudowany o dodatkowy komplet dwóch sensorów optycznych z tyłu platformy oraz system wykrywania w podczerwieni umieszczony z prawej i lewej strony. Taka sieć czujników składa się na wykrycie przeszkód w pięciu kierunkach i unikanie przeszkód w czterech kierunkach. Sensory powinny być w stanie wykryć obiekt oddalony na 30 metrów z przodu, dzięki czemu dron ma być w stanie go ominąć lub zawisnąć w powietrzu. Dzięki temu samemu systemowi powinien być możliwy zawis nad ziemią bez wsparcia GPS. Bezpieczny lot ze wsparciem sensorów powinien się odbywać nawet z prędkością 50 km/h. AUTOMATYZACJA LOTU – Dron powinien wykorzystywać system, złożony z siedmiu kamer (po dwie z przodu, tyłu i od dołu oraz kamera główna), systemu podczerwieni po bokach, podwójnego systemu pozycjonowania satelitarnego GPS/GLONASS, dwóch sensorów sonicznych skierowanych w dół, podwójnych modułów IMU i kompasu oraz potężnej jednostki obliczeniowej. Na podstawie obrazu otoczenia realizowanego w czasie rzeczywistym i informacji o wysokości i pobliskich przeszkodach powinna być tworzona trójwymiarowa mapa terenu, w której platforma się lokalizuje. Moduł IMU i kompas mają pobierać dane o statusie lotu, prędkości i kierunku, podczas gdy ich zdublowane odpowiedniki mają monitorować i wykluczać błędy, zwiększając niezawodność. System podczerwieni w trybie Beginner i Tripod mają skanować teren o zasięgu do 7 metrów, obszar skanowany ma mieć kształt stożka o kącie 70° w poziomie i 20° w pionie. Podczerwień ma mieć większy zasięg niż standardowe sensory oraz pozwalać na dokładniejsze, wolne od zakłóceń wykrycie obiektów. APARATURA STERUJĄCA – Aparatura sterująca z wyświetlaczem wykorzystywana w quadrocopterze 4 Pro+ ma być wyposażona w zintegrowany system transmisji video HD Lightbridge 5.8 GHz, z możliwością przełączania pomiędzy częstotliwościami 5.8 i 2.4 GHz, w celu wyeliminowania zakłóceń. Zasięg ma wynosić przynajmniej 3,5 km w terenie otwartym, wolnym od zakłóceń, zgodnie z CE. Wyświetlacz zintegrowany 1080p o przekątnej 5,5 cala ma oferować jasność na poziomie 1000 cd/m2, czyli ponad dwukrotnie więcej niż większość konwencjonalnych urządzeń mobilnych. Aby jasne, wyraźne kolory łatwiej dostrzec w słoneczny dzień. Niepotrzebne jest urządzenie mobilne, co ułatwia procedurę przedstartową. Wyświetlacz ma posiadać wbudowaną aplikację producenta drona, niwelującą opóźnienie obrazu. Wymagane są zintegrowany port HDMI, slot karty micro SD, mikrofon, głośnik i połączenie WiFi pozwalające na edycję i udostępnianie zdjęć bezpośrednio z poziomu ekranu. Wymagane jest aby bateria wystarczała na minimum 4 godziny pracy. INTELIGENTNE TRYBY LOTU Draw - nowa technologia lotu po punktach. Wystarczy narysować trasę na ekranie, aby dron podążył w tym kierunku utrzymując wysokość. Pozwala to skupić się na kontroli nad kamerą. Wymagane są 2 tryby Draw: Standard - dron podąża trasą z równą prędkością i kamerą skierowaną do przodu. Free - dron porusza się po trasie tylko za poleceniem. W tym trybie kamera może być skierowana w każdym kierunku. ActiveTrack - dron automatycznie rozpoznaje obiekt i podąża za nim podczas ruchu. Wymagane są 3 tryby ActiveTrack: Trace - podążanie z przodu lub z tyłu obiektu, z unikaniem przeszkód. Profile – podążanie na równi z obiektem, pod różnym kątem. Spotlight – kamera skierowana na obiekt podczas lotu w dowolnym kierunku. TapFly - lot w dowolnym kierunku widzianym na ekranie podglądu, poprzez zaznaczenie na ekranie celu. Przy naciśnięciu ekranu kierunek jest płynnie zmieniany. Możliwe jest używanie drążków w tym trybie. Podczas lotu drona do celu operator może obracać platformą czy regulować ustawienie gimbala bez zmiany kierunku. Wymagane są 3 tryby TapFly: TapFly Forward – lot w wybranym kierunku. TapFly Backward – lot w kierunku przeciwnym do wybranego. TapFly Free – zablokowanie lotu do przodu w wybranym kierunku z możliwością obracania się platformy. Return to Home - usprawniony tryb powrotu do domu, dzięki czemu dron może wybrać najlepszą możliwą trasę po jakiej będzie wracał, zależnie od warunków. Podczas lotu zapisywana jest trasa, po której platforma może bezpiecznie wrócić, omijając przeszkody, gdy nastąpi utrata sygnału. Dron ma bazować też na wysokości w jakiej się znajdował podczas zerwania połączenia i dostosować pułap do przeszkód na trasie. Monitorowane ma być również podłoże w celu znalezienia odpowiedniego miejsca na lądowanie. Jeśli teren nie będzie się nadawał do lądowania (np. platforma będzie nad wodą) powinien nastąpić zawis i zaalarmowanie operatora. Gesture - w trybie Gesture wymagane jest aby, selfie można było zrobić za pomocą kilku gestów, bez potrzeby trzymania aparatury sterującej. Wystarczy podnieść w górę ręce, aby kamera wykadrowała osobę w centrum, po czym na wydany znak rękoma do zrobienia zdjęcia, wykonać je, z 3-sekundowym opóźnieniem. OSIĄGI – Drona ma oferować 3 tryby lotu: P (Position), A (Atti) i S (Sport). W trybie Position aktywne mają być funkcje TapFly, ActiveTrack, wykrywanie przeszkód i pozycjonowanie. Tryb Sport ma umożliwiać większą zwrotność i prędkość maksymalną (minimum 72 km/h) platformy. Tryb Atti powinien wyłączać tryb stabilizacji satelitarnej przy utrzymaniu kontroli wysokości. Powinien być możliwy też tryb Tripod, w którym prędkość jest ograniczona do 7 km/h, co pozwali na precyzyjną kontrolę podczas kadrowania czy lotów na wewnątrz. W trybie Atti i Tripod sensory optyczne i podczerwieni powinny być włączone dla bezpieczeństwa. Minimalny czas lotu drona w warunkach optymalnych powinien wynosić przynajmniej 30 minut. APLIKACJA STERUJĄCA – Aplikacja sterująca powinna dawać pełny, zdalny dostęp do funkcji kamery (ISO, przysłona, prędkość migawki, format zapisu materiału itp.) oraz automatycznych trybów lotu. Każda zmiana powinna od razu być widoczna na ekranie, pokazane mają też być wszystkie kluczowe parametry lotu i ostrzeżenia. Aplikacja powinna posiadać też opcje edycji i udostępniania w mediach społecznościowych oraz streamingu na żywo. Po każdym locie, trasa i dane z lotu powinny być automatycznie nagrywane i synchronizowane z kontem. Wymagania techniczno – fizyczne dotyczące urządzenia: PLATFORMA BAZOWA: - wymagana waga drona (z baterią i śmigłami) – 1388 g - wymiary (szer. x głęb. x wys.) [mm] – 289,5 x 289,5 x 196 - przekątna (bez śmigieł) – 350 mm - wymagane prędkości wznoszenia: tryb S – 6 m/s; tryb P – 5 m/s - wymagane prędkości opadania: tryb S – 4 m/s; tryb P – 3 m/s - wymagane prędkości lotu: tryb S – minimum 72 km/h; tryb A – minimum 58 km/h; tryb P – minimum 50 km/h - wymagane wielkości przechyłu: tryb S - 42°; tryb A - 35°; tryb P - 25° - wymagane prędkości obrotu: tryb S - 250°/s; tryb A - 150°/s - wymagana wysokość wzlotu n.p.m. – przynajmniej 6000 m - wymagany czas lotu – przynajmniej 30 minut - wymagana praca w zakresie temperatury otoczenia - 0°C ÷ 40°C - wymagane pozycjonowanie satelitarne – GPS/GLONASS - wymagana pionowa dokładność zawisu GPS: ±0,1m (z VPS); ±0,5m (z GPS) - wymagana pozioma dokładność zawisu GPS: ±0,3m (z VPS); ±1,5m (z GPS) - wymagany port – microUSB SYSTEM POZYCJONOWANIA OPTYCZNEGO: - wymagane są 3 systemy pozycjonowania: Forward Vision System, Backward Vision System, Downward Vision System - wymagana prędkość działania – przynajmniej przy 50 km/h i 2 metry nad ziemią - wymagany zakres wysokości – minimum 0 ÷ 10 m - wymagany zasięg działania – minimum 0 ÷ 10 m - wymagany zasięg wykrywania przeszkód – minimum 0 ÷ 10 m - wymagany FOV – Forward/Rear 60° (poziomo), ±27° (pionowo); Downward 70° (przód i tył), ±50° (lewo i prawo) - wymagana częstotliwość wykrycia – Forward/Rear 10 Hz; Downward 20 Hz - wymagana skuteczność działania w środowisku pracy – powierzchnie z wyraźną fakturą, dobre oświetlenie (już przy minimum 15 luxach) KAMERA: - wymagany sensor – 1” CMOS, 20 Mpix - wymagany obiektyw – FOV (pole widzenia) 84°, 8,8 mm (24mm ekwiwalent dla klatki 35mm), zakres F f/2,8 ÷ f11, autofokus o zakresie działania 1 m ÷ ∞ - ISO – tryb wideo (automatyka) 100 ÷ 3200; (manualny) 100 ÷ 6400 - ISO – tryb zdjęć (automatyka) 100 ÷ 3200; (manualny) 100 ÷ 12800 - wymagana jest migawka mechaniczna o czasach otwarcia 8 ÷ 1/2000 s oraz migawka elektroniczna o czasach otwarcia 1/2000 ÷ 1/8000 s - wymagana jest obsługa formatów i rozdzielczości obrazów: format 3:2 (5472x3648); 4:3 (4864x3648); 16:9 (5472x3078) - wymagane rozmiary obrazu PIV (Picture in View): 4096 × 2160 (4096 × 2160 24/25/30/48/50p); 3840 × 2160 (3840 × 2160 24/25/30/48/50/60p); 2720 × 1530 (2720 × 1530 24/25/30/48/50/60p); 1920 × 1080 (1920 × 1080 24/25/30/48/50/60/120p); 1280 × 720 (1280 × 720 24/25/30/48/50/60/120p) - wymagane tryby wykonywania zdjęć: Pojedyncze; Seria: 3/5/7/10/14 klatek; AEB: 3/5 przy 0.7EV; Interwał: 2/3/5/7/10/15/30/60 s - wymagane tryby video: H.265 C4K: 4096×2160 24/25/30p @100Mbps 4K: 3840×2160 24/25/30p @100Mbps 2.7K: 2720×1530 24/25/30p @65Mbps; 2720×1530 48/50/60p @80Mbps FHD: 1920×1080 24/25/30p @50Mbps; 1920×1080 48/50/60p @65Mbps; 1920×1080 120p @100Mbps HD: 1280×720 24/25/30p @25Mbps; 1280×720 48/50/60p @35Mbps; 1280×720 120p @60Mbps H.264 C4K: 4096×2160 24/25/30/48/50/60p @100Mbps 4K: 3840×2160 24/25/30/48/50/60p @100Mbps 2.7K: 2720×1530 24/25/30p @80Mbps; 2720×1530 48/50/60p @100Mbps FHD: 1920×1080 24/25/30p @60Mbps; 1920×1080 48/50/60 @80Mbps; 1920×1080 120p @100Mbps HD: 1280×720 24/25/30p @30Mbps; 1280×720 48/50/60p @45Mbps; 1280×720 120p @80Mbps - wymagana prędkość zapisu – 100 Mb/s - wymagana obsługa systemów plików: FAT32 (≤ 32 GB); exFAT (> 32 GB) - wymagane formaty zapisu zdjęć: JPG, DNG (RAW), JPG + DNG - wymagane formaty zapisu filmów: MP4/MOV (AVC/H.264; HEVC/H.265) - wymagana jest obsługa kart microSD o pojemności 128GB i prędkościach zapisu ≥15MB/s, klasy 10 lub UHS-1 - wymagane jest prawidłowe działanie urządzenia w warunkach otoczenia o temperaturze: 0°C ÷ 40°C ŁADOWARKA: - napięcie ładowania – 17,4V - moc znamionowa – 100W GIMBAL: - wymagana stabilizacja 3-osiowa (pitch, roll, yaw) - wymagany zasięg kontroli: Pitch -90°÷ +30° - wymagana minimalna prędkość kątowa – Pitch 90°/s - wymagana dokładność kontroli – ±0,01° ÷ ±0,02° SYSTEM CZUJNIKÓW PODCZERWIENI: - wymagany zasięg wykrywania przeszkód – 0,2 ÷ 7 m - FOV – 70° (poziomo); ±10° (pionowo) - wymagana częstotliwość wykrycia – 10 Hz - wymagana skuteczność działania w środowisku pracy – powierzchnie odbijające sygnał rozproszony, współczynnik obicia ≥8% (ściany, ludzie, drzewa, itp.) APARATURA STERUJĄCA: - wymagane zakresy częstotliwości nadajnika sterowania zdalnego: 2,400 ÷ 2,483 GHz oraz 5,725 ÷ 5,825 GHz - wymagane minimalne zasięgi transmisji: 2,400 ÷ 2,483 GHz – 3,5 km; 5,725 ÷ 5,825 GHz – 2 km - wymagane sprawne działanie przy pracy w warunkach otoczenia o temperaturze – 0°C ÷ 40°C - wymagane zasilanie baterią typu LiPo 2S o minimalnej pojemności 6000 mAh - wymagana moc nadajnika (ERIP): 2,400 ÷ 2,483 GHz – CE: 17 dBm; 5,725 ÷ 5,825 GHz – CE: 14 dBm - napięcie: 1,2A @ 7,4V - wymagane porty wyjściowe: HDMI, microUSB, USB - wymagane jest gniazdo kart - microSD - wymagany wyświetlacz – wbudowany (komplet z nadajnikiem) o rozmiarze minimum 5,5”, minimalnej rozdzielczości 1920x1080 pikseli, minimalnej jasności 1000 cd/m2 z wbudowanym systemem Android oraz 4G RAM i 16G ROM - wymagany jest wskaźnik LED naładowania baterii pilota – minimum 4 diody LED i przycisk kontrolny - wymiary (szer. x głęb. x wys.) [mm] – 172 x 182 x 71 (wysokość samego pulpitu) / 132 (wysokość pilota wraz ze złożonym wyświetlaczem LCD) BATERIA DRONA: Standardowa (na wyposażeniu urządzenia) - pojemność – minimum 5870 mAh - napięcie – 15,2V - typ – LiPo 4S - energia – minimum 89,2 Wh - waga – maksymalnie 468g - możliwość ładowania w temperaturach 5°C ÷ 40°C - moc ładowania – 100W - wymagany jest wskaźnik LED informujący o stanie naładowania baterii – minimum 4 diody LED i przycisk kontrolny Dodatkowa bateria o zwiększonej pojemności - pojemność – minimum 5870 mAh - napięcie – 15,2V - typ – LiPo 4S - energia – minimum 89,2 Wh - waga – maksymalnie 468g - możliwość ładowania w temperaturach 5°C ÷ 40°C - moc ładowania – 100W - wymagany jest wskaźnik LED informujący o stanie naładowania baterii – minimum 4 diody LED i przycisk kontrolny Wymagania dotyczące ukompletowania i zawartości zestawu: Dostarczony dron w standardowym zestawie powinien zawierać następujące elementy: - dron wraz z gimbalem i kamerą – 1 szt. - urządzenie zdalnego sterowania wraz z wyświetlaczem LCD 5,5” – 1 szt. - komplet par śmigieł (CW i CCW) – 4 kpl. - bateria o powiększonej pojemności (5870 mAh) – 1 szt. - ładowarka baterii drona i pilota – 1 szt. - kabel zasilający do ładowarki z wtykiem zgodnym do polskich gniazd elektrycznych – 1 szt. - komplet dokumentacji: zawartość zestawu, przewodnik bezpiecznego użytkowania baterii, quick start guide, wytyczne bezpieczeństwa, itp. – 1 kpl. - blokada gimbala – 1 szt. - kabel USB OTG – 1 szt. - kabel USB – microUSB – 1 szt. - karta microSD o pojemności 16GB – 1 szt. - opakowanie ochronne „walizka” – 1 szt. Dodatkowe wyposażenie, które należy dostarczyć wraz z dronem: - bateria o powiększonej pojemności (5870 mAh) – 2 szt. - komplet par śmigieł (CW i CCW) – 4 kpl. - komplet (4 szt.) osłon do śmigieł – 1 kpl. - karta microSDXC (Extreme PRO UHS II) o pojemności 64GB, prędkości zapisu minimum 100 MB/s, prędkości odczytu minimum 275 MB/s, klasa prędkości U3 klasa C10, karta w zestawie fabrycznym powinna zawierać (dołączone akcesorium) miniaturowy czytnik USB3.0 (typu pendrive) umożliwiający szybkie podłączenie karty do komputera i przeniesienie materiałów filmowych/zdjęć, minimalna wymagana standardowa gwarancja producenta 360 miesięcy – 1 szt. - karta microSDXC (Extreme UHS I) o pojemności 64GB, prędkości zapisu minimum 60 MB/s, prędkości odczytu minimum 100 MB/s, klasa prędkości A1 V30 U3 klasa C10, karta w zestawie fabrycznym powinna zawierać adapter z microSD do SD, minimalna wymagana standardowa gwarancja producenta 360 miesięcy – 1 szt. - walizka ochronna, do quadrocopterów, chroniąca transportowany sprzęt przed zniszczeniem lub uszkodzeniem w najbardziej ekstremalnych warunkach, o profilu wewnętrznym walizki przygotowanym specjalnie do quadrocopterów, tak aby nie było konieczności demontażu śmigieł oraz futerale zdolnym pomieścić platformę drona, 3 dodatkowe baterie, tablet/smartfon, aparaturę z uchwytem lub dedykowanym monitorem, dodatkowe śmigła i ładowarkę – 1 szt. | kpl. | 1 |
| 5 | Drukarka etykiet Wymagania: - typ drukarki – biurkowa drukarka kodów kreskowych i etykiet adresowych - rodzaj drukowania – termiczny i termotransferowy - rozdzielczość drukowania – 300 dpi - szerokość drukowania – 105,7 mm - szybkość drukowania – 76,2 mm/s (3IPS) - zakres długości drukowania – min. 4 mm; max 762 mm - procesor druku – RISC CPU 32-bit - pamięć drukarki: 8MB Flash (4MB for user storage); 16MB SDRAM - typ sesnsorów – stały czujnik transmisyjny i stały czujnik odbijający, centralnego wyrównania - rodzaje i typy etykiet: ciągłe, z przerwami, wykrywanie czarnych znaczników, wykrywanie otworów, długość etykiet ustawiana przez automatyczne wykrycie lub programowo - zakres szerokości etykiet – 2,54 mm ÷ 118 mm - zakres grubości etykiet – 0,06 mm ÷ 0,20 mm - obsługiwana średnica zewnętrzna rolki etykiet – 127 mm - obsługa średnic wewnętrznych gilzy etykiet – 1” i 1,5” (25,4mm i 38,1mm) - obsługa taśm drukujących: woskowych, żywicznych, woskowo – żywicznych - obsługa taśm drukujących o długości – 110 m - obsługa taśm drukujących o szerokościach z zakresu – 30 mm ÷ 110 mm - obsługa taśm drukujących o średnicy zewnętrznej – 40 mm - obsługa średnicy wewnętrznej gilzy taśmy drukującej – 12,7 mm (0,5”) - obsługa języków drukowania: EZPL, GEPL, GZPL auto switch - wymagane jest dostarczenie wraz z drukarką oprogramowania do tworzenia etykiet (np.: QLabel-IV; GoLabel) lub możliwość pobrania ze strony producenta - wymagana współpraca drukarki i sterowniki dla systemów operacyjnych: MS Windows 7, 8.1, 10, Server 2003 – 2012R2 - wbudowane czcionki w urządzenie: Bitmap fonts: 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 and OCR A & B Bitmap fonts 90°, 180°, 270° rotatable, single characters 90°, 180°, 270° rotatable Bitmap fonts 8 times expandable in horizontal and vertical directions TTF fonts：TTF Fonts (Bold / Italic / Underline ). 0°,90°, 180°, 270° rotatable - wymagana obsługa kodów (Bar Code): 1-D Bar Codes: Code 39, Code 93, EAN-8, EAN-13, EAN 8/13 (with 2 & 5 digits extension), UPC-A, UPC-E, UPC-A and UPC-E with EAN 2 or 5 digit extension, Interleaved 2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2- o-f 5 with Shipping Bearer Bars, Codabar, Code 128 (subset A, B, C), EAN 128, RPS 128, UCC 128, UCC/EAN-128 K-Mart, Random Weight, Postnet, ITF 14, China Postal Code, HIBC, MSI, Plessey, Telepen, FIM, GS1 DataBar, German Post Code, Planet 11 & 13 digit, Japanese Postnet, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5 , Logmars, Code 11, ISBT -128, Code 32 2-D Bar Codes: PDF417, Datamatrix code, MaxiCode, QR code, Micro PDF417, Micro QR code and Aztec code, Code 49, Codablock F , TLC 39 - wymagana obsługa stron kodowych: CODEPAGE 437, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, 737 WINDOWS 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255,1257 Unicode UTF8, UTF16BE, UTF16LE - wymagana obsługa wbudowanych formatów graficznych: BMP i PCX oraz możliwość doładowania innych typów za pośrednictwem oprogramowania - wymagane wbudowane na stałe interfejsy komunikacyjne: Serial port RS-232 (DB-9); USB-B; Ethernet RJ-45 (10/100Mbps) - panel kontrolny w postaci jednej trójkolorowej diody LED i klawisz funkcyjny FEED - zasilanie: automatycznie przełączane 100 ÷ 240 VAC, 50 – 60 Hz - praca w warunkach otoczenia zewnętrznego o temperaturze - 5°C ÷ 40°C - praca w warunkach otoczenia zewnętrznego o wilgotności – 30% ÷ 85% bez kondensacji - wymagana zgodność z certyfikatami: CE (EMC), FCC Class A, CB, CCC, cUL, EAC - wymiary (dług. x wys. x szer.) [mm] – 254 x 170 x 224 - waga – 2,5 kg (bez materiałów eksploatacyjnych) - w standardzie dostarczone urządzenie powinno zawierać: drukarkę, elementy do montażu gilz etykiet, gilzę odbiorczą zużytej taśmy, zasilacz z kablem zasilającym dostosowanym do polskich instalacji elektrycznych, rolkę taśmy drukującej, rolkę etykiet, kabel USB do połączenia z komputerem, nośnik CD ze sterownikami i oprogramowaniem, instrukcję szybkiej instalacji - wymagana standardowa gwarancja producenta – minimum 36 miesięcy na urządzenie (minimum 6 miesięcy lub 50km na głowicę) | szt. | 1 |
| 6 | Materiały eksploatacyjne do drukarki etykiet Wraz z drukarką należy dostarczyć komplet poniższych materiałów eksploatacyjnych (gilzy etykiet i taśmy drukujące) dopasowanych rozmiarem (średnice wewnętrzne gilz, średnice zewnętrzne gilz, maksymalne długości taśm, itp.) do oferowanej drukarki Etykiety: - etykieta papierowa termiczna 50x30mm, gilza 1500 szt. etykiet, kolor biały, średnica wewnętrzna gilzy 40mm, rodzaj kleju – akrylowy, do drukowania bez taśmy drukującej, do etykiet adresowych – 2 szt. - etykieta papierowa termiczna 70x30mm, gilza 1000 szt. etykiet, kolor biały, średnica wewnętrzna gilzy 40mm, rodzaj kleju – akrylowy, do drukowania bez taśmy drukującej, do etykiet adresowych – 3 szt. - etykieta papierowa termotransferowa 50x30mm, gilza 1500 szt. etykiet, kolor biały, średnica wewnętrzna gilzy 40mm, rodzaj kleju – akrylowy, do drukowania bez taśmy drukującej, do etykiet adresowych – 3 szt. - etykieta papierowa termotransferowa 50x20mm, gilza 2000 szt. etykiet, kolor biały, średnica wewnętrzna gilzy 40mm, rodzaj kleju – akrylowy, do drukowania bez taśmy drukującej, do etykiet adresowych – 2 szt. - etykieta foliowa (polipropylenowa) termotransferowa 50x30mm, gilza 1000 szt. etykiet, kolor biały, średnica wewnętrzna gilzy 40mm, rodzaj kleju – akrylowy, do drukowania bez taśmy drukującej, do etykiet adresowych – 2 szt. Taśmy termotransferowe: - taśma termotransferowa woskowa – szerokość 110m, długość 74 – 110m, średnica wewnętrzna gilzy 12,7 mm (0,5”) – szt. 3 - taśma termotransferowa żywiczna – szerokość 110m, długość 74 – 110m, średnica wewnętrzna gilzy 12,7 mm (0,5”) – szt. 2 | kpl. | 1 |
| 7 | Monitor LCD UWAGA: Monitor będzie stanowił doposażenie stanowiska DELL OptiPlex 9030 AiO Wymagania: - przekątna obszaru wyświetlania – 23,8” (60,47 cm) - typ matrycy – IPS - wstępnie ustawiony obszar wyświetlania – 527,04mm x 296,46mm; 20,75” x 11,67”; 156246,27mm2 (242,18 cala2) - współczynnik kontrastu – 1000:1 - technologia podświetlenia – LED - jasność – 250 cd/m2 - możliwość regulacji pochylenia ekranu – od -5° do 21° - wbudowany uchwyt na kable - czas reakcji – 8 ms (gray to gray) - kąt odchylenia – 178° w pionie i 178° w poziomie - obsługa kolorów – gama barw (standardowa) 87% (CIE 1976)/72% (CIE 1931); głębia kolorów: 16,7 mln - rozstaw pikseli – 0,275 mm x 0,275 mm - powłoka wyświetlacza – przeciwodblaskowa (matowa) o twardości 3H - liczba pikseli na cal (PPI) – 96 - rozdzielczość wyświetlania – 1920 x 1080 przy 60Hz - proporcje – 16:9 - zgodność z programem – Dell Display Manager - zdalne zarządzanie zasobami – za pośrednictwem programu Dell Command ¦ Monitor - porty wejściowe: 1xVGA i 1xDP(v1.2) - gniazdo zabezpieczenia przed kradzieżą - gniazdo blokady podstawy chroniące przed kradzieżą - wysokość z podstawą/bez podstawy – 425,1 mm / 333,1 mm - szerokość z podstawą/bez podstawy – 562,6 mm / 562,6 mm - głębokość z podstawą/bez podstawy – 179,9 mm / 53,5 mm - waga samego panelu (bez standu) – 3,28 kg - kolor obudowy – czarny - faktura obudowy – matowa na całości tylnej powierzchni i ramce frontowej - podstawa monitora – bez obracanego piwota - zasilanie – 100 ÷ 240V AC 50 ÷ 60 Hz ±3 Hz 1,5A - pobór mocy w stanie pracy – 22 ÷ 25 W - pobór mocy w stanie gotowości i uśpienia – do 0,3W - praca w warunkach otoczenia o temperaturze – 0°C ÷ 40°C - praca w warunkach otoczenia o wilgotności – 10% ÷ 80% bez kondensacji - zgodność z normami: ENERGY STAR; EPEAT Gold; TCO Certified Display; RoHS - kompletne urządzenie powinno zawierać w zestawie: monitor z podstawą, przewód zasilający, 1 x kabel VGA; 1 x kabel DP, nośnik ze sterownikami i dokumentacją, skrócony podręcznik konfiguracji, informacje dotyczące bezpieczeństwa - standardowa gwarancja producenta – minimum 36 miesięcy Modelem monitora odpowiadającym linii wzorniczej OptiPlex 9030AiO jest DELL 24 E2417H | szt. | 1 |
| 8 | Mobilny monitor LCD Wymagania: - ultracienki monitor LCD mobilny w standardzie GeChic On-Lap 1503H - przekątna – 15,6” - typ i rodzaj matrycy – TFT IPS LCD LED Backlight - proporcje – 16:9 - rozdzielczość – 1920 x 1080 FullHD - głębia kolorów – 262K - powłoka – Anti-Glare - rozmiar piksela – 0,179mm (H) x 0,179mm (V) - kąt widzenia poziomego – 160° - kąt widzenia pionowego – 160° - jasność wyświetlacza – 300 cd/m2 - kontrast – 700:1 - czas reakcji – 12,5 ms (Grey to Grey) - napięcie zasilania – 5V DC 2A - wbudowane głośniki – 2 x 1,0W - interfejsy wejściowe: 1 x Micro-HDMI; 1 x VGA (mini); 1 x USB-C; tylny port dokujący do wyposażenia opcjonalnego - gniazdo wyjściowe słuchawek – 1 x minijack 3,5 mm - obsługa rozdzielczości dla gniazd HDMI i VGA (grafika komputerowa): 1920x1080(60Hz/50Hz); 1600x900(60Hz); 1440x900(60Hz); 1366x768(60Hz); 1280x1024(60Hz); 1280x960(60Hz); 1280x800(60Hz/50Hz); 1280x768(60Hz/50Hz); 1280x720(60Hz/50Hz); 1024x768(60Hz) - obsługa rozdzielczości video dla HDMI: 1080P(60Hz/50Hz);1080i(30Hz/25Hz); 720P(60Hz/50Hz) - zgodność z HDCP Authorized Protection - zakres temperatur pracy - 0°÷ 50°C - monitor powinien być wyposażony w „stand” umożliwiający pochylenie monitora pod kątami: 52°, 62°, 72° - stand powinien być wyposażony w szczeliny magnetyczne umożliwiające blokowanie położenia - stand powinien mieć możliwość trwałego przymocowania do monitora za pomocą wkrętów będących na wyposażeniu - stand powinien umożliwiać podpieranie monitora w pozycji horyzontalnej i pionowej - tylna obudowa monitora powinna być wyposażona w otwory umożliwiające montaż monitora do uchwytów w standardzie VESA 100 - monitor powinien być wyposażony i dostarczony z następującym wyposażeniem standardowym: kabel zasilający 1 x USB-A <-> USB-C (1,2m); kabel video 1 x HDMI-A <-> micro-HDMI (1,2m); 1 x osłona ochronna; 1 x Stand (podstawka); 1 x zasilacz 5V-2A - jako dodatkowe wyposażenie należy wraz z monitorem dostarczyć: - kabel video 1 x mini-HDMI <-> micro-HDMI (2,1m); - 1 x kabel VGA (1,2m) (dedykowany do monitora – standardowe gniazdo VGA <-> do gniazda VGA monitora) - 1 x specjalny kabel ze złączem dokowania do tylnego portu monitora, wyposażony w złącza HDMI-A x 1 i USB-A x 2 o długości 1,2m - 1 x port dokujący do tylnego gniazda monitora wyposażony w gniazda: 1 x HDMI; 1 x USB-A; 1 x USB-C - wymiary monitora (szer. x wys. x grub.) [mm] – 382 x 246 x 11 - wymiary pokrowca ochronnego (szer. x wys. x grub.) [mm] – 389 x 251 x 10 - kolor – ramka frontowa: czarny; tylna obudowa: ciemny niebieski; osłona: czarny - waga: monitor – 798g; stand – 282g; pokrowiec – 290g - wymagane certyfikaty: BSMI, CE, FCC, RCM, VCCI, KC and RoHS - wymagana minimum roczna standardowa gwarancja producenta | szt. | 1 |
| 9 | Kabel HDMI - kabel obustronnie zakończony męskimi wtykami HDMI typ A (19-pin, Single Link) - końcówki galwanizowane złotem - długość kabla – 20 metrów - wymagany standard – HDMI HIGH SPEED with Ethernet - wymagana wersja – 1.4 - wymagany transfer danych – 10,2 Gb/s - obsługa rozdzielczości 4096x2160 pikseli przy 24-bit/px (True Color) - obsługa rozdzielczości FullHD - pomiar – 26awg - zawierający ACR (Audio Return Channel) - wspierający technologię Dolby TrueHD i DTS HD Master Audio - wspierający technologię 3D - pokrycie kabla - PVC - kolor czarny - gwarancja standardowa producenta – minimum 2 lata Np.: 4World Kabel HDMI¦High Speed z Ethernetem¦20m¦czarny - 08609 | szt. | 2 |