Warszawa, dnia 04.10.2017r.

www.wat.edu.pl

Nr sprawy: 156/WIG/2017

WYJAŚNIENIE Nr 1

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579) zawiadamia się, że w dniu 02.10.2017r. wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na

„Zakup zestawów GNSS”

o treści:

Uprzejmie prosimy o odpowiedź na następujące pytania dotyczące ogłoszenia o udzielanym zamówieniu Nr sprawy: 156/WIG/2017

Pytania dotyczą zadań:

Zadanie Nr 1 Dostawa zestawu ewaluacyjnego GNSS RTK

Pytanie nr 1:

Proszę o sprecyzowanie określenia “Dostawa zestawu ewaluacyjnego GNSS RTK: 2x tzw. “tani” moduł

GNSS”.

       Co znaczy określenie „tani”?

       Co oznacza określenie „zestaw”?

       Czy udzielane zamówienie wymaga dostawy 8 sztuk modułów GNSS?

       Czy wszystkie (8) wymagane moduły GNSS są identyczne pod względem technicznym?

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiającemu nie zależy na wysoko precyzyjnych odbiornikach GNSS, a modułach GNSS do dalszej konfiguracji i ich rozwoju. Takie właściwości posiadają na rynku potocznie zwane „tanie” odbiorniki GNSS. Określenia użyto w celu precyzyjniejszego wskazania wykonawcom, czego oczekuje Zamawiający. Zamawiający dopuszcza jednak złożenie oferty na wszystkie odbiorniki spełniające pozostałe wymagania techniczne. Określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia parametry dotyczą jednego zestawu, który powinien zawierać wszystkie wymienione elementy. W ramach zamówienia wymagane jest dostarczenie 4 zestawów, czyli 8 sztuk modułów GNSS wraz z płytami ewaluacyjnymi oraz niezbędnym oprzyrządowaniem umożliwiającym ich złożenie i uruchomienie, które zostało określone w SOPZ. Wymagana jest także tożsamość wszystkich zestawów.

Pytanie nr 2:

Proszę o sprecyzowanie określenia: "(wieloczęstotliwościowy i wielosystemowy odbiornik GPS L1/L2 , gotowy sprzętowo do odbioru sygnałów GLONASS G1/G2, BeiDou B1/B2, Galileo E1/E5b, QZSS L1/L2 i SBAS). Czy “gotowy sprzętowo” oznacza że każdy z dostarczanych modułów powinien odbierać sygnały GNSS wyliczone powyżej?

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Wieloczęstotliwościowy – określa możliwość odbioru sygnałów na wielu częstotliwościach, wielosystemowy – określa możliwość odbioru sygnału z wielu systemów jednocześnie. Gotowy sprzętowo oznacza to, że odbiornik nie ma ograniczeń sprzętowych do odbioru wyżej wymienionych sygnałów we wskazanej konfiguracji (jednoczestności). Jedyne ograniczenia jakie mogą występować wynikają z oprogramowania zainstalowanego w odbiorniku.

Zadanie Nr 2 Dostawa modułowego zestawu GNSS RTK + LTE

Pytanie nr 3:

Proszę o sprecyzowanie określenia Dostawa tzw. "taniego" zestawu modułowego GNNS do pomiarów RTK: 2x płytka drukowana (jedna służąca jako „base”, druga jako „rover”) z zainstalowanym modułem GNSS o wymiarach nie większych niż 75 mm x 55 mm

       Co znaczy określenie „tani”?

       Jaki jest dopuszczalny wymiar płytki drukowanej z zainstalowanym modułem GNSS o wymiarach nie większych niż 75 mm x 55 mm? Czy zamawiający dopuszcza złożenie oferty na płytkę drukowaną o wymiarze np. 90 mm x 60 mm?

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiającemu nie zależy na wysoko precyzyjnych odbiornikach GNSS, a modułach GNSS do dalszej konfiguracji i ich rozwoju. Takie właściwości posiadają na rynku potocznie zwane „tanie” odbiorniki GNSS. Określenia użyto w celu precyzyjniejszego wskazania wykonawcom, czego oczekuje Zamawiający. Zamawiający dopuszcza jednak złożenie oferty na wszystkie odbiorniki spełniające pozostałe wymagania techniczne. Ze względu na wymogi techniczne końcowej infrastruktury, budowanej w ramach realizowanego projektu, niezbędne jest zachowanie jak najmniejszych wymiarów poszczególnych jej elementów. Z tego względu Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na płytki o większych rozmiarach niż wskazanych w SOPZ.

Pytanie nr 4:

Proszę o sprecyzowanie określenia: „Obsługa sygnału systemów GNSS (GPS, GLONASS, BeiDou, QZSS, SBAS z częstotliwością wyprowadzanego sygnału nawigacyjnego (do 10/8 Hz).”

       O jakie częstotliwości obsługiwanych sygnałów systemów GNSS chodzi?

       Proszę o sprecyzowanie określenie „wartość częstotliwości wyprowadzonego sygnału nawigacyjnego

(do 10/8 Hz)”

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający wymaga min. jednej częstotliwości we wskazanych systemach (np. GPS L1 C/A, GLONASS L1OF). Określone częstotliwości odnoszą się do rejestracji surowych obserwacji fazowych (10Hz) oraz pracy w trybie RTK (8 Hz).

Pytanie nr 5:

Określone parametry zamówienia zawierają wymóg dostępnych protokołów: NMEA, UBX binarny i RTCM. W związku z tym, że protokół UBX jest zastrzeżonym protokołem firmy U-Blox produkującej systemy GNSS, czy dopuszcza się inny protokół binarny dostępny w systemach GNSS innych producentów?

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Tak, dopuszczony jest inny protokół macierzysty, z tym że NMEA oraz RTCM są obligatoryjne.

Z upoważnienia:

KIEROWNIK DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Irena ZAPAŁA