OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 
Z DZIEDZINY NAUKI

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2017r., poz. 1579) w związku z art. 30a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. 
Nr 96, poz. 15, z późn. zm.).

Nr sprawy: 157/WME/2017

I. ZAMAWIAJĄCY Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 00 - 908 Warszawa

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa uniwersalnej szlifierki narzędziowej (kpl. 1) o następujących parametrach: - mechaniczny przesuw głowicy szlifierskiej, - hydrauliczny i mechaniczny napęd przesuwu wzdłużnego stołu, - układ chłodzenia obrabianego materiału, - wrzeciono dwukierunkowe – obroty lewe i prawe, - silnik napędu wrzeciona o mocy: minimum 1,0 kW, - możliwość skrętu wrzeciona w płaszczyźnie pionowej: minimum ±120˚, - możliwość skrętu wrzeciona w płaszczyźnie poziomej: 360˚, - powierzchnia robocza stołu: minimum 900x135 mm, - przesuw podłużny stołu: minimum 400 mm, - przesuw poprzeczny stołu: minimum 200 mm, - przesuw pionowy głowicy szlifierskiej: minimum 250 mm, - największa masa przedmiotu szlifowanego na stole: minimum 40 kg - liniały odczytu cyfrowego osi pionowej i poprzecznej, - wibroizolatory. Inne wymagania: - dostępność części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty uruchomienia nagrzewnicy indukcyjnej, - autoryzowany serwis producenta z siedzibą w Polsce.

III. Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: LAKFAM Sp. J., J. Zakrzewski, A. Zakrzewski, ul. Główna 1, 58-530 Kowary

IV. Informacja o cenie wybranej oferty: cena – 103.443,00 zł gwarancja - 12 m-cy termin wykonania - 6 tygodni