SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

KOD CPV:

| 45400000-1 | Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych |
| --- | --- |

ZAMAWIAJĄCY:	Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa 49, skr. poczt. 50

NIP: 527-020-63-00

REGON: 012122900

tel.   261 839 041

fax.  261 839 179

www.wat.edu.pl

NAZWA ZADANIA: 	"Wymiana szyb zespolonych i zwykłych 
w budynku nr 15 - Stołówka”

BRANŻA:			budowlana,

ADRES OBIEKTU:	ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2

00-908 Warszawa, Dzielnica Bemowo

DATA OPRACOWANIA: 	11.09.2017 r.

| Wyszczególnienie | Imię i nazwisko | Podpis |
| --- | --- | --- |
| OPRACOWAŁ | Krzysztof Szylberg |  |
| SPRAWDZIŁ | Zbigniew Krupa |  |

Spis treści

1.	Wymagania ogólne	3

1.1.	Przedmiot specyfikacji technicznej	3

1.2.	Zakres stosowania specyfikacji	3

1.3.	Zakres robót objętych spec. techn.	3

1.4.	Ogólne wymagania dotyczące robót	3

1.5.	Materiały	3

1.6.	Sprzęt	3

1.7.	Transport	3

1.8.	Nazwy i kody: grupy robót, klas robót i kategorii robót.	4

1.9.	Określenia podstawowe	4

1.10.	Zasady przedmiarowania	4

1.11.	Kontrola jakości robót	4

1.12.	Ochrona przeciwpożarowa	4

1.13.	Ochrona własności publicznej i prywatnej	4

1.14.	Bezpieczeństwo i higiena pracy	4

1.15.	Ochrona i utrzymanie robót	4

1.16.	Odbiór robót	5

1.16.1.	Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu	5

1.16.2.	Odbiór częściowy	5

1.16.3.	Odbiór ostateczny (końcowy).	5

1.16.4.	Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji.	5

Ad 1.16.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.	5

Ad 1.16.2 Odbiór częściowy	5

Ad 1.16.3 Odbiór ostateczny	5

Ad 1.16.4 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji	5

1.17.	Przepisy związane	6

1.18.	Szczegółowa specyfikacja techniczna branży sanitarnej	6

Kod robót wg „Wspólnego słownika zamówień (CPV)”	6

Opis przedmiotu zamówienia	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

Zakres robót	6

# Wymagania ogólne

## Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej jest wymiana szyb okiennych w budynku nr 15 - Stołówka.

## Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zleceniu          
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

## Zakres robót objętych spec. techn.

Zakres robót został wyszczególniony w przedmiarach robót.

## Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania,  zgodność ze specyfikacją techn. i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

## Materiały

Do realizacji zamówienia mogą być stosowane materiały i wyroby niezbędne do wykonania robót zgodnie ze specyfikacją techniczną,  zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego, które posiadają:

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Dyrektywy UE norm UE itp., polskich norm lub równoważnych, aprobat technicznych.

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z polską normą lub równoważną lub aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono polskiej normy lub równoważnych, jeżeli nie są objęte certyfikacją i spełniają wymogi SST.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona na budowę powinna posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

## Sprzęt

Rodzaj sprzętu należy dostosować do specyfiki robót. Prace mogą być wykonywane zarówno ręcznie, jak i mechanicznie z uwzględnieniem wymogów technicznych  i przepisów BHP. Sprzęt nie może spowodować  niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, uszkodzenia lub zniszczenia elementów budynków oraz otoczenia.

## Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów oraz bezpieczeństwo pracowników. Materiały należy przewozić w oryginalnych zamkniętych opakowaniach.

## Nazwy i kody: grupy robót, klas robót i kategorii robót.

| 45400000-1 | Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych |
| --- | --- |

## Określenia podstawowe

Podstawowe określenia i definicje są zgodne z obowiązującymi polskimi normami oraz  prawem budowlanym.

## Zasady przedmiarowania

Zasady określania ilości robót i materiałów podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych, KNNR-ach i KNR-ach i analizach indywidualnych. Jednostki obmiaru, odpowiadające odpowiedniemu rodzajowi roboty, powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

## Kontrola jakości robót

Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, utrzymywanie w pełnej sprawności zabezpieczeń terenu budowy. Kontrola jakości robót budowlanych polega na sprawdzeniu kompletności ich wykonania zgodnie ze sztuką budowlaną, przedmiarem i poleceniami Inspektora Nadzoru inwestorskiego.

## Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i będą zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

## Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonywaniu napraw.

## Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma zabezpieczyć swój personel przed wykonywaniem pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

## Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty wprowadzenia na budowę do daty odbioru ostatecznego.

## Odbiór robót

Rodzaje odbiorów robót

## Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

## Odbiór częściowy

## Odbiór ostateczny (końcowy).

## Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji.

## Ad 1.16.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru. Gotowość danej części do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku braku dziennika budowy gotowość do odbioru będzie stwierdzona  poprzez pisemne oświadczenie wykonawcy.  Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od daty zgłoszenia.

## Ad 1.16.2 Odbiór częściowy

Nie przewiduje się odbiorów częściowych.

## Ad 1.16.3 Odbiór ostateczny

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. W przypadku braku dziennika budowy gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona  poprzez pisemne oświadczenie wykonawcy. Odbiór ostateczny nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności inspektora nadzoru inwestorskiego i wykonawcy. Przystąpienie do odbioru końcowego należy zgłosić pisemnie do sekretariatu Zastępcy Kanclerza – Szefa Logistyki WAT.

Podstawowym dokumentem do odbioru ostatecznego jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- szczegółowe specyfikacje techniczne,

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodne z SST i programem zabezpieczenia jakości PZJ,

Wszystkie zarządzone przez zamawiającego i komisję roboty uzupełniające będą

zestawione wg wzoru ustalonego przez zamawiającego.

## Ad 1.16.4 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawniają się w okresie rękojmi i gwarancji.

## Przepisy związane

Pierwszeństwo w zastosowaniu Norm mają Normy UE a następnie krajowe

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane ( Dz.U. 2017  poz. 1332 )

- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2017 r. poz. 1579)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej z dnia 15 czerwca 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 1422 z 2015 r.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013r., poz. 1129)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej a dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r  Nr 169 poz. 1650 z poźn.  zmian.)

## Szczegółowa specyfikacja techniczna branży ogólnobudowlanej

## Kod robót wg „Wspólnego słownika zamówień (CPV)”

| 45453000-7 | Roboty remontowe |
| --- | --- |

## Opis przedmiotu zamówienia

## Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej jest wymiana szyb okiennych w budynku nr 15 - Stołówka.

## Zakres robót:

- Specyfikacja nowych szyb – materiał standardowy - współczynnik przenikania szyby zespolonej   U≤ l,1 W/m2 K

- - współczynnik izolacyjności akustycznej min. 39 dB (skrzynkowe)

- - estetyczne i niewidoczne uszczelki systemowe na skrzydłach,

- - uszczelnienie styku szyby z ramiakiem skrzydła; silikon biały,

- - kolor stolarki: biały - malowany czterokrotnie systemem natryskowym

Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych Przy wymianie okna należy uwzględnić następujące prace:

- ostrożne, z uwagi na charakter budynku, wykucie starych szyb z odniesieniem ich do kontenera ustawionego w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

- Szklenie, współczynnik przenikana ciepła dla  okna  U≤ l,1 W/m2 K   współczynnik izolacyjności akustycznej dla szyb Rw = 32-39 dB.

- pakiety szklarskie (szyby zespolone) o grubości 24-42 mm i współczynniku 
 U≤ l,1 W/m2 K

- uszczelka wrębowa i przylgowa profilowana,

- silikon neutralny uszczelniający wrąb przyszybowy, zapewniająca w/w pomiar

- w oknach zwykłych  kit szklarski

2.0. WYMAGANIA TECHNICZNE

- Świadectwo badań Instytutu Szkła i Ceramiki na szyby,

- Certyfikat Instytutu Szkła i Ceramiki, uprawniający do oznaczania szyb znakiem bezpieczeństwa,

- Aprobatę Techniczną na uszczelki,

- Certyfikat zgodności wyrobu (uszczelki) z Aprobatą Techniczną lub krajową deklarację zgodności wydaną przez producenta,