Warszawa, dnia 09.11.2017r.

www.wat.edu.pl

Nr sprawy: 183/WEL/2017

ZMIANA Nr 1 TEREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)  zawiadamia się o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na

„Dostawę sprzętu komputerowego i projektora”

polegającej na:

zmianie treści pozycji nr 1 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia gdzie jest:

Zestaw komputerowy stacjonarny All-in-One o  parametrach technicznych i wymaganiach nie gorszych niż:

Wydajność obliczeniowa: Procesor powinien osiągać w teście wydajności BAPCo SysMark 2014 „Overall Performance” wynik min. 900 pkt. Spełnienie tego wymogu należy potwierdzić poprzez wskazanie modelu na liście opublikowanych wyników testów na str.: https://results.bapco.com/results/benchmark/SYSmark_2014 (dopuszcza się wydruk ze strony internetowej, dołączyć do oferty).

Pamięć operacyjna: Pojemność min. 8 GB z możliwością rozbudowy do min. 16  GB, min. jeden slot wolny. Rozbudowa pamięci nie może powodować utraty gwarancji.

Parametry pamięci masowej: Dysk twardy o pojemności min. 500 GB.

Wydajność grafiki: Karta graficzna umożliwiająca wyświetlanie obrazu w rozdzielczości min. FullHD 1920x1080px.

Wyposażenie multimedialne: Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z HD Audio,

- wbudowane dwa głośniki stereo, wbudowany mikrofon,

- wyjście słuchawek stereo, wyjście sygnałowe audio,

- wbudowana kamera internetowa o rozdzielczości optycznej min. 2 Mpix.

Ergonomia: Poziom głośności mierzony zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazany zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) nie powinna przekraczać 24 dB. (dopuszcza się oświadczenie wykonawcy na spełnienie tego wymogu, dołączyć do oferty).

Obudowa  zintegrowana z monitorem i matrycą antyodblaskową  min. 20” (nie dotykową) o parametrach: rozdzielczość natywna min. Full HD 1920x1080;

Stand umożliwiający regulację kąta pochylenia ekranu min. +-10°

Obudowa umożliwiająca montaż napędu optycznego. Zasilacz zintegrowany z obudową. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej.

Wymagania dodatkowe:

1. Wbudowane porty i złącza:

- min. 1 port video: Display Port lub HDMI lub DVI

- min. 2 x USB 3.0 i 2 x USB 2.0 wyprowadzone na zewnątrz obudowy,

- min. 1 port sieciowy RJ-45 (LAN),

- porty audio: wyjście słuchawkowe/głośnikowe, wejście mikrofonowe, wyjście liniowe stereo.

Wymagana ilość i rozmieszczenie portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. Zainstalowane porty nie mogą blokować instalacji kart rozszerzeń w złączach wymaganych w opisie płyty głównej.

2. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną,  wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika).

3. Płyta główna wyposażona w co najmniej 1 niezajęte złącze Pci-Express x 16 (3 generacji), 1 niezajęte złącze Pci-Express x 1, 1 x Pci.

4. Klawiatura USB przewodowa , mysz optyczna USB przewodowa,

5. brak napędu dysków optycznych.

6. Listwa zasilająca antyprzepięciowa o dł. min. 3m wyposażona w min. 3 gniazda zasilania.

winno być:

Zestaw komputerowy stacjonarny All-in-One o  parametrach technicznych i wymaganiach nie gorszych niż:

Wydajność obliczeniowa: Procesor powinien osiągać w teście wydajności BAPCo SysMark 2014 „Overall Performance” wynik min. 900 pkt.

Pamięć operacyjna: Pojemność min. 8 GB z możliwością rozbudowy do min. 16  GB, min. jeden slot wolny. Rozbudowa pamięci nie może powodować utraty gwarancji.

Parametry pamięci masowej: Dysk twardy o pojemności min. 500 GB.

Wydajność grafiki: Karta graficzna umożliwiająca wyświetlanie obrazu w rozdzielczości min. FullHD 1920x1080px.

Wyposażenie multimedialne: Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z HD Audio,

- wbudowane dwa głośniki stereo, wbudowany mikrofon,

- wyjście słuchawek stereo, wyjście sygnałowe audio,

- wbudowana kamera internetowa o rozdzielczości optycznej min. 2 Mpix.

Ergonomia: Poziom głośności mierzony zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazany zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) nie powinna przekraczać 24 dB. (dopuszcza się oświadczenie wykonawcy na spełnienie tego wymogu, dołączyć przy dostawie).

Obudowa  zintegrowana z monitorem i matrycą antyodblaskową  min. 20” (nie dotykową) o parametrach: rozdzielczość natywna min. Full HD 1920x1080;

Stand umożliwiający regulację kąta pochylenia ekranu min. +-10°

Obudowa umożliwiająca montaż napędu optycznego. Zasilacz zintegrowany z obudową. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej.

Wymagania dodatkowe:

1. Wbudowane porty i złącza:

- min. 1 port video: Display Port lub HDMI lub DVI

- min. 2 x USB 3.0 i 2 x USB 2.0 wyprowadzone na zewnątrz obudowy,

- min. 1 port sieciowy RJ-45 (LAN),

- porty audio: wyjście słuchawkowe/głośnikowe, wejście mikrofonowe, wyjście liniowe stereo.

Wymagana ilość i rozmieszczenie portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. Zainstalowane porty nie mogą blokować instalacji kart rozszerzeń w złączach wymaganych w opisie płyty głównej.

2. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną,  wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika).

3. Płyta główna wyposażona w co najmniej 1 niezajęte złącze Pci-Express x 16 (3 generacji), 1 niezajęte złącze Pci-Express x 1, 1 x Pci.

4. Klawiatura USB przewodowa , mysz optyczna USB przewodowa,

5. brak napędu dysków optycznych.

6. Listwa zasilająca antyprzepięciowa o dł. min. 3m wyposażona w min. 3 gniazda zasilania.

zmianie treści punktu 5.1. SIWZ gdzie jest:

  - Oferta składana przez Wykonawcę musi zawierać:

    - „Formularz ofertowy” stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ;

    - „Jednolity europejski dokument zamówienia” stanowiący załącznik Nr 2 do SIWZ;

    - „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ;

    - Wydruk ze strony internetowej BAPCo SysMark 2014 „Overall Performance” potwierdzający wydajność procesora, zgodnie z wymogami załącznika Nr 3 do SIWZ.

    - Oświadczenie wykonawcy potwierdzające spełnianie poziomu głośności, zgodnie z wymogami załącznika Nr 3 do SIWZ.

    - oryginał poręczeń lub gwarancji stanowiących dowód wniesienia wadium. Przy wniesieniu wadium w formie pieniężnej na rachunek Zamawiającego zaleca się załączyć kopię przelewu.

winno być:

  - Oferta składana przez Wykonawcę musi zawierać:

    - „Formularz ofertowy” stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ;

    - „Jednolity europejski dokument zamówienia” stanowiący załącznik Nr 2 do SIWZ;

    - „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ;

    - oryginał poręczeń lub gwarancji stanowiących dowód wniesienia wadium. Przy wniesieniu wadium w formie pieniężnej na rachunek Zamawiającego zaleca się załączyć kopię przelewu.

Z upoważnienia:

KIEROWNIK DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Irena ZAPAŁA

tel.(RJ) 261 83 97 63