Specyfikacja techniczna jednoprocesorowej stacji roboczej

| Parametr | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| Zastosowanie | Stacja robocza będzie wykorzystana w realizacji procesu dydaktycznego |
| Procesor | Procesor: architektura x86, 64bit, posiadający min. 4 rdzenie i 4 wątki, liczba kanałów pamięci: 2, podstawka zgodna z FCLGA1151, technologia produkcji zastosowany proces litograficzny nie gorszy niż 14 nm, z zestawem chłodzącym, zintegrowana moduł graficzny; posiadający w teście CPU Benchmarks wynik nie mniejszy niż 9 967 pkt. http://www.cpubenchmark.net |
| Płyta główna | Płyta główna posiadająca gniazdo procesora dedykowane pod procesor z poz. powyżej, zastosowany układ logiki Z170, posiadająca: min. 4 gniazda pamięci, możliwość instalacji min. 32GB RAM, dwukanałowa obsługa pamięci i pamięci typu XMP, obsługa AMD CrossFireX, zintegrowane układy: karta sieciowa: min. 2 porty LAN RJ45 1Gb/s Ethernet, karta dźwiękowa 7.1 High Definition Audio (przetwornik cyfrowo-analogowy 115dB SNR wraz ze wzmacniaczem różnicowym, wzmacniacz słuchawkowy), gniazda rozszerzeń: min. 2 PCIe 3.0 x16, min. 2 PCIe 2.0 x1, min. 2 PCI, min. 4 porty USB 3.1 10Gb/s, min. 6 portów SATA III, min. 2x SATA Express 10Gb/s, min. 4x USB 2.0/ 1.1 w tym min. 2 złącza wyprowadzone na zewnątrz obudowy, wyjścia graficzne: min. 1 DVI-I, min. 1 HDMI, min. 1 DisplayPort 1.2, min. 1 port M.2 (Gen2 x2 & SATA3), 6 x Audio Jack. |
| Pamięć RAM | Pamięć: 16B (np. 2x8GB) Non-ECC, napięcie 1.2V, opóźnienie nie gorsze niż CL 14 |
| Pamięć masowa | 1). Dysk twardy: HDD, interfejs SATA 6Gb/s, pojemność min. 2TB, min. 7200 obr/min, cache min 64MB, transfer zewnętrzny nie mniejszy niż 740 Mbps, 2). Dysk twardy: SSD, interfejs SATA 6Gb/s, pojemność min 250GB, min prędkość odczytu 540MB/s i min. prędkość zapisu 520Mb/s, odczyt min. 97k IOPS, zapis min 88k IOPS (QD32) |
| Karta graficzna | Karta graficzna: z jednoukładowym GPU, min. 640 jednostek cieniujących, min. 40 jednostek teksturujących, min. 16 jednostek renderujących, min. szybkość wypełniania 16.3 Gpix/s, min. szybkość wypełniania teksturami 54.1 GTex/s, obsługa magistrali o wydajności min. PCI Express x16 3.0, pamięć wbudowana min. 2 GB GDDR5, interfejs pamięci min. 128-bitów, Wyjścia wideo min.: 2x DVI, 1x HDMI 2.0; sprzętowa akceleracja min. DirectX 11.1, Shader Model 5.0, OpenGL 4.3, CUDA, Adaptive Vsync, PhysX, ilość jednocześnie obsługiwanych monitorów min. 2, maksymalna rozdzielczość min. 4096x2160 (w trybie cyfrowym) oraz 2048x1536 (w trybie analogowym), technologia produkcji proces nie gorszy niż 28 nm układ chłodzący wyposażony w min. 2 wentylatory zamontowane na karcie grafiki. |
| Urządzenie do archiwizacji danych | Napęd nośników optycznych typu combo: Blu-ray, DVD-/+RW, CD z nagrywarką min. Blu-ray, CD, DVD-/+RW, interfejs SATA, w kolorze obudowy |
| Obudowa | Obudowa: wielkość – MIDDLE TOWER, kompatybilna z płytami głównymi ATX (z możliwością instalacji płyt głównych w standardzie microATX, ATX), panel sterujący i złącza interfejsowe min. 1 USB 3.0 i wejście oraz wyjście audio z przodu, obudowa bez plomby, musi posiadać konstrukcję pozwalającą na łatwy dostęp do zainstalowanych w niej elementów (min. 2 wnęki zewnętrzne 5,25 cala i min 4 wnęki wewnętrzne 3,5 cala), nie może być wystających przełączników powodujących przypadkowe wł/wył lub reset komputera oraz innych elementów które można łatwo złamać lub wyrwać. Musi zapewniać wyciszenie i niezbędny przepływ powietrza chłodzącego (min. 5 miejsc na wentylatory w tym 3 wentylatory o średnicy 120 mm) dla wszystkich komponentów pracujących w najwydajniejszych trybach pracy, umiejscowienie portów USB na górze obudowy z przodu, zasilacz sieciowy montowany na dole obudowy, instalacja napędów i dysków twardych w sposób beznarzędziowy, konstrukcja zaprojektowana w taki sposób, by montaż lub zmiana chłodzenia procesora mogła się odbyć bez demontażu całej płyty głównej, zainstalowane wentylatory: 1 x 120mm (góra), 1 x 120mm (tył), 1 x 120mm (przód), filtry antykurzowe, możliwość zastosowania chłodzenie procesora o wysokości do 158 mm, waga nie większa niż 6 kg |
| Zasilacz sieciowy | Zasilacz: wykonany w kolorze obudowy, moc min. 530W, sprawność min. 87% przy 230V, wentylator min. 120 mm, półmodularne okablowanie, zasilacz ma zapewnić zasilanie całego zestawu przy max. obciążeniu wszystkich jego komponentów |
| Urządzenia peryferyjne (klawiatura, manipulator typu mysz, podkładka) | Komunikacja bezprzewodowa, niski profil, klawiszy, interfejs 2,4 GHz, typ klawiatury: multimedialna ergonomiczna z wydzieloną częścią numeryczną, typ myszy optyczna, profil myszy praworęczny, ilość przycisków min. 2, wersja dla prawo i leworęcznych, wersja zestawu BOX, jednego producenta, kolor kompatybilny (jednakowy) z kolorem obudowy, bez przebarwień |
| Dodatkowe uwarunkowania techniczne: Warunki gwarancji | 1. Komputer powinien być zmontowany i sprawdzony pod względem działania wszystkich podzespołów w miejscu instalacji u Zamawiającego, 2. Gwarancja świadczona na miejscu u klienta, 3. Czas reakcji serwisu nie dłuższy niż 48 godz. (bez względu na miejsce lokalizacji serwisu: krajowy czy zagraniczny liczony do końca dnia roboczego od chwili zgłoszenia), 4. Czas naprawy serwisowej nie dłuższy niż 14 dni (bez względu na miejsce lokalizacji serwisu: krajowy czy zagraniczny), 5. W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego - wymagane jest dołączenie przy dostawie oświadczenia podmiotu realizującego serwis spełnieniu tego warunku. |

……………………………….………………

Pieczątka i podpis upełnomocnionego

Przedstawiciela Wykonawcy