Nośnik mobilnego stanowisko badawczego, na płycie podłogowej pojazdu produkowanego seryjnie, realizującego pomiary natężenia pola elektromagnetycznego w środowisku wysoko zurbanizowanym oraz w warunkach poligonowych o zróżnicowanej strukturze uksztaltowania terenu i zalesieniu

posiadający następujące parametry techniczne i wyposażenie:

- Nośnik musi być zbudowany z wykorzystaniem pojazdu bazowego posiadającego homologację wystawioną zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym lub Dyrektywą 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r., ustanawiającą ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (Dz. U UE.L.2007.263.1 ze zm.).

- Nośnik powinien posiadać nadwozie pięcio-drzwiowe, być przystosowany do przewozu osób i spełniać wymagania do prowadzenia przez osobę posiadającą uprawnienia kategorii prawa jazdy klasy „B”;

- Powinien być dopuszczony do ruchu drogowego zgodnie z obowiązującym prawem;

- Liczba miejsc siedzących nie mniej niż 4 – w dwóch rzędach z przeznaczeniem na:

    - dwa stanowiska badawcze do obsługi pokładowych systemów pomiarowych (1-2 operatorów);

    - technika (stanowisko obok kierowcy);

    - kierowca kierujący nośnikiem podczas testów w ruchu.

- Przestrzeń ładunkowa za drugim rzędem siedzeń o długości nie mniejszej niż 1,0 m (niezbędna do transportu urządzeń N-O, systemu zasilania i systemów pomiarowych);

- Szerokość wnętrza nośnika nie mniejsza niż 1.3 m (uwaga - j.w.);

- Wysokość wnętrza za 2 rzędem siedzeń nie mniejsza niż 0,9 m (uwaga - j.w.);

- Relingi dachowe umożliwiające montaż bagażnika dachowego (z dodatkowymi min. 2 pałąkami), dostosowany fabrycznie lub przez producenta, łatwo demontowalny, (niezbędny do montażu systemu antenowego);

- Zaczep (hak) holowniczy - łatwo demontowany (niezbędny do montażu zewnętrznego agregatu prądotwórczego oraz holowania przyczepy do transportu urządzeń), najlepiej elektrycznie zwalniany i odchylany, instalowany fabrycznie, z homologacją;

- Klimatyzacja – minimum manualna z przodu i tyłu (dwustrefowa) z filtrem przeciwpyłowym,  z możliwością sterowania nawiewem z tyłu (niezbędna do pracy (chłodzenie) pokładowych systemów pomiarowych i systemów sterowania);

- Nośnik powinien być wyposażony w system start-stop z funkcją odzyskiwania energii;

- Powinien posiadać fabrycznie przyciemniane szyby z tyłu, w obszarze drugiego rzędu siedzeń i bagażnika (niezbędne do zapewnienia dobrej widoczności urządzeń zobrazowujących informację), skala przyciemnienia jak największa przy spełnieniu wymagań technicznych pozwalających na dopuszczenie pojazdu do ruchu;

- Fotel kierowcy nośnika powinien mieć regulację na odcinku lędźwiowym oraz być regulowany na wysokość (planowane wyjazdy zagraniczne na poligon), położenia powinny być ustawiane elektrycznie, konieczność posiadania przez system regulacji funkcji pamięci;

- Fotel pasażera obok kierowcy - pojedynczy z regulacją na odcinku lędźwiowym oraz powinien być regulowany na wysokość z podłokietnikiem (uwaga - j.w.); zamawiający dopuszcza możliwość instalacji podłokietnika dla kierowcy i pasażera wspólnie (centralnie); oparcie tego fotela powinno być składane;

- Nośnik powinien posiadać składane stoliki w oparciach przednich foteli umożliwiające korzystanie z podręcznych systemów sterowni aparaturą;

- Drugi rząd siedzeń: z podłokietnikami dla pasażerów (uwaga - j.w.) z możliwością składania oparć tego rzędu siedzeń od strony bagażnika; powinny być możliwość dzielenia siedzenia;

- Siedzenia zarówno w przednim jak i drugim rzędzie powinny być podgrzewane;

Przednia szyba powinna być podgrzewana;

- W obszarze pierwszego i drugiego rzędu siedzeń powinny znajdować się gniazda zapalniczek;

- Nośnik powinien posiadać zdolność holowania: DMC przyczepy: min. 2000 kg (przyczepa do transportu sprzętu z hamulcem plus ładunek);

- Nośnik powinien być wyposażony w silnik wysokoprężny z bezpośrednim wtryskiem paliwa, 4-suwowy, chłodzony cieczą, w układzie cztery zawory na cylinder, spełniający normę emisji spalin min. EU 6; (niezbędny dla ograniczenia emisji zakłóceń elektromagnetycznych), pożądana dodatkowa nagrzewnica silnika;

- Nośnik powinien posiadać napęd stały na cztery koła z elektronicznym rozdziałem mocy na osie w zależności od ich obciążenia;

- Nośnik powinien posiadać zdalnie sterowany centralny zamek z blokadą przeciwuruchomieniową (immobilizerem);

- Moc maksymalna silnika nośnika nie mniejsza niż 180 KM, niezbędna do sprawnego poruszania się z przyczepą, w tym przemieszczania się w obszarze o dużym zróżnicowaniu terenowym;

- Maksymalny moment obrotowy silnika nośnika nie mniejszy niż 380 Nm, (uwaga - j.w.);

- Nośnik powinien posiadać skrzynię biegów automatyczną z ilością biegów nie mniej niż 6;

- Długość nośnika powinna być nie mniejsza niż 4600 mm. i nie większa niż 5000 mm;

- Szerokość nośnika bez lusterek powinna być nie mniejsza niż 1800 mm. i nie większa niż 2000 mm;

- Wysokość nośnika wraz z zainstalowanymi relingami dachowymi powinna być nie mniejsza niż 1650 mm. i nie większa niż 1800 mm;

- Rozstaw osi nośnika powinien być nie mniejszy niż 2750 mm i nie większy niż 3000 mm;

- Zbiornik paliwa powinien być o pojemności nie mniejszej niż 60 cm3;

- Pojemność bagażnika liczona od klapy bagażnika do oparcia tylnych siedzeń powinna być: nie mniejsza niż 700 cm3 i ze złożonym oparciem nie mniejsza niż 2000 cm3; ładowność nie mniejsza niż 670 kg;

- Prześwit nośnika powinien być nie mniejszy niż: 180 mm;

- Kąt natarcia nośnika powinien być nie mniejszy niż 19 stopni, a kąt zejścia nie mniejszy niż 15 stopni;

- W nośniku wymagana jest konieczność zainstalowania dodatkowych osłon podwozia, zawieszenia, silnika, przewodów paliwowych oraz hamulcowych (wynika z możliwości poruszania się w warunkach poligonowych);

- Promień skrętu nośnika powinien być nie większy niż 6,5 m.

- Zawieszenie nośnika powinno być w pełni adaptacyjne, umożliwiające zmiany charakterystyki pracy odpowiednio do stanu nawierzchni oraz stylu i warunków jazdy, przednie: kolumny McPersona z dolnymi wahaczami trójkątnymi i stabilizatorem przechyłów, tylne: wielowahaczowe z wahaczami wzdłużnymi i poprzecznymi oraz stabilizatorem przechyłów;

- Układ hamulcowy nośnika powinien być hydrauliczny, dwuobwodowy ze wspomaganiem podciśnieniowym oraz diagonalnym podziałem obwodów; hamulce kół przednich: tarcze wentylowane, hamulce kół tylnych: min. tarczowe;

- Nośnik powinien zapewniać bezpieczeństwo bierne tj. posiadać: min. poduszki powietrzne bezpieczeństwa dla kierowcy i pasażera z możliwością dezaktywacji czołowej poduszki pasażera, boczne poduszki bezpieczeństwa minimum dla pierwszego rzędu siedzeń, kurtyny powietrzne, poduszka chroniąca kolana kierowcy. Powinien posiadać także pasy bezpieczeństwa trzy-punktowe kierowcy i pasażerów, w tym napinacze pasów bezpieczeństwa fotela kierowcy i pasażera;

- Nośnik powinien zapewniać bezpieczeństwo czynne i być wyposażony minimum w elektroniczne systemy bezpieczeństwa: system zabezpieczający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS), systemy optymalizacji przyczepności podczas: przyśpieszania (ASR) i hamowania silnikiem (MSR),  system wspomagania parkowania (RTA),  system kontroli trakcji (ESP) i stabilizacji toru jazdy (ECS), system automatycznego hamowania podczas manewru cofania (MA), system ułatwiający poruszanie się w terenie zalesionym i poligonowym, system kontrolujący zjazd nośnika ze wzniesienia (HDC), oraz system kontroli ciśnienia w oponach (TPM);

- System obsługi nośnika powinien być bezkluczykowy, w tym dostęp do nośnika powinien posiadać funkcję uruchomienia silnika oraz posiadać dodatkowy systemem zabezpieczenia w postaci alarmu;

- Kolorystyka lakieru nośnika oferowana ma być w kolorze metalicznym o odcieniu jasnym: jasnoszarym lub srebrnym; kolorystyka tapicerki ma pochodzić ze standardowej podstawowej palety kolorów (Zamawiający preferuje kolory ciemne stonowane);

- Powinien być wyposażony w opony sezonowe (osobny zestaw letnich i zimowych kół na oddzielnych felgach), obręcze kół ze stopów lekkich: średnica min. 18", szerokość min.7,5"’ ogumienie letnie o jak najmniejszych oporach toczenia (min. klasa C), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1222/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie etykietowania opon pod kątem efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów (ze zm.)., krótkiej drodze hamowania i bardzo dobrym zachowaniu się na mokrej nawierzchni (przynajmniej klasa A) oraz niskim hałasie zewnętrznym (mniejszym od 70 dB), liczonym zgodnie z Rozporządzeniem WE nr 1222/2009; ogumienie zimowe o bardzo dobrym zachowaniu się na śniegu lodzie i mokrej nawierzchni (min. klasa C) (uwaga odnośnie spełnienia kryterium jak wyżej), o jak najmniejszych oporach toczenia (min. klasa C) oraz niskim hałasie zewnętrznym (mniejszym od 71 dB);

- Koło zapasowe nośnika powinno być pełnowymiarowe, jeżeli konstrukcja pojazdu pozwala na jego zainstalowanie (Zamawiający dopuszcza wersje wyposażoną w tzw. koło dojazdowe);

- Nośnik powinien posiadać antykradzieżowe zabezpieczenie kół;

- Powinien posiadać podgrzewana skórzaną kierownicę wielofunkcyjna z min. obsługą radia i telefonu, kierownica powinna posiadać możliwość regulacji (oddalenia od kierowcy i wysokości) oraz posiadać wspomaganie;

- Powinien mieć zainstalowane fabrycznie czujniki parkowania z przodu i z tyłu;

- Powinien posiadać system elektrycznego podnoszenia szyb przednich i tylnych; szyby powinny dysponować możliwością zamykania i/lub domykania ich „z kluczyka”;

- Komputer pokładowy;

- System nawigacji satelitarnej nośnika powinien posiadać kolorowy wyświetlacz o przekątnej nie mniejszej niż 9” z wejściem min. SD, USB i AUX, na którym możliwe by było zobrazowanie między innymi informacji z systemu kamer 360, obsługa głosowa w/w sytemu, w tym obsługa sieci WLAN dla tego systemu;

Zamawiający wymaga zainstalowanie systemu kamer 360;

- Powinien posiadać elektrycznie sterowane, podgrzewane, składane i automatycznie ściemniające się lusterka boczne z funkcja pamięci i z oświetleniem wokół drzwi, automatycznie ściemniające się lusterko wewnętrzne, lusterka boczne i zderzaki w kolorze nadwozia;

- Powinien być wyposażony w zestaw głośnomówiący wykorzystujący technologię Bluetooth; z dodatkowym gniazdem na kartę SIM;

- Powinien posiadać oświetlenie przestrzeni bagażowej za pomocą opraw wykorzystujących technologie LED, elementy umożliwiające mocowanie bagażu, np. zestaw siatek w bagażniku itp.;

- Powinien być wyposażony w światła do jazdy dziennej oraz światła przeciwmgłowe wykonane  w technologii LED, pełne oświetlenie tylne włącznie z oświetleniem tablicy rejestracyjnej wykonane również w tej technologii;

- Powinien posiadać elektrycznie sterowana pokrywę bagażnika z bezdotykową obsługą;

- Powinien posiadać minimum dwa zamykane schowki przed miejscem pasażera i minimum jeden pod fotelami (kierowcy lub pasażera);

- Powinien mieć zainstalowane gniazdo dostępne w przedziale pierwszego rzędu siedzeń o prądzie obciążenia min. 8 A, gniazdo 12V, USB +5V i 230V dostępne w drugim rzędzie siedzeń (pożądane) w kokpicie i/lub w bagażniku;

- Oprogramowanie nawigacyjne nośnika powinno być zainstalowane fabrycznie i mieć możliwość dożywotniej aktualizacji map obejmującą swoim zasięgiem teren Polski i min. 5 letnią aktualizacja map obejmujących swoim zasięgiem teren Europy;

- Powinien posiadać uchwyty ISOFIX na zewnętrznych miejscach drugiego rzędu siedzeń do stabilnego zainstalowania transportowanych urządzeń;

- Nośnik musi być wyposażony w czujnik deszczu umożliwiający automatyczne uruchamianie się wycieraczek;

- Nośnik powinien mieć możliwość automatycznego włączania i wyłączania świateł drogowych;

- Nośnik powinien mieć możliwość wyboru profilu jazdy;

- W przedniej i tylnej części przedziału pasażerskiego oraz w komorze bagażnika nośnik powinien mieć zainstalowany komplet fabrycznych dywanikowi,  - gumowe;

- Powinien posiadać minimum dwa komplety kluczyków;

- Powinien posiadać książkę serwisową;

- Powinien posiadać instrukcję obsługi w języku polskim;

- Powinien być wyposażony w lewarek do podnoszenia przy wymianie kół;

- Nośnik powinien być wyposażony w gaśnicę o masie środka gaśniczego minimum 1 kg posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP, trójkąt ostrzegawczy posiadający homologację zgodną z Regulaminem 27 EKG ONZ., kamizelkę odblaskową oraz apteczkę pierwszej pomocy (zgodnie z wymaganiami, ukompletowanie wg DIN 13164);

- Powinien posiadać pokrowce fabryczne na fotele;

- Nośnik powinien spełniać również następujące kryteria zużycia energii i emisji zanieczyszczeń:

a)     zużycie paliwa (energii) w cyklu mieszanym, zmierzona wg procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych – nie więcej niż 10 litrów paliwa na 100 km, tj. zużycie energii nie więcej niż 3,6 MJ/km, obliczone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011r. (Dz.U. 2011 nr 96 poz. 559 ze zm.) w sprawie innych niż cena obowiązujących kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych,

b)     emisja gazów tj. zanieczyszczeń tlenku azotu (NOX), cząsteczek stałych (PM), węglowodoru (HC) oraz tlenku węgla (CO), zmierzona według procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych – musi spełniać warunki zgodnie z normą min. EURO 6,

c)     wielkość emisji dwutlenku węgla, zmierzona według procedury ustalonej dla celów badan homologacyjnych – nie więcej niż 220 g/km,

- Gwarancja na nowy nośnik: min. 3 lata w tym 2 lata rękojmi, min. 3 lata gwarancji na powlokę lakierniczą i min. 10 lat na perforację blach nadwozia.

- Do nośnika powinny być dołączone następujące dokumenty:

- pozwalajcie na wprowadzenie do obrotu i do użytkowania nowego pojazdu oraz niezbędne do zarejestrowania i ewidencji pojazdu zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowy (tekst  jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1260 ze zm.),

- polisę ubezpieczenia AC, OC i NW przez okres gwarancji nośnika.

……………………………………………..…

(pieczątka i podpis upełnomocnionego

Przedstawiciela Wykonawcy)