# Wytyczne dla wszystkich mebli

- Podane wymiary pomieszczeń socjalnych do zabudowy mają charakter orientacyjny. Wykonawca jest zobowiązany dokonać pomiarów pomieszczenia przed realizacją zamówienia.

- Blaty do zabudowy pomieszczeń socjalnych – Pfleiderer Dąb Lancelot (R4262) lub równoważny (patrz. pkt 16) o grubości ok. 3,5cm.

- Fronty i korpusy do zabudowy pomieszczeń socjalnych – Pfleiderer Biel Arktyczna (W1027) lub równoważny (patrz. pkt 16), front lakierowany

- Meble wykonane z płyty wiórowej laminowanej – Pfleiderer Dąb Lancelot (R4262) lub równoważny (patrz. pkt 16). Dla pomieszczeń socjalnych lakierowane fronty.

- Wszystkie krawędzie wykończone okleiną PCV o grubości min. 2 mm

- Grubość płyty na górze oraz na dole mebla 2,5 cm. Grubość pozostałych ścianek mebli 1,8 cm

- Grubość blatów biurek i stołów oraz stołu konferencyjnego 2,5 cm.

- Plecy pełne wykonane z tej samej płyty jak cały mebel (za wyjątkiem zabudowy pomieszczeń socjalnych). Grubość 1,8 cm. W pomieszczeniach socjalnych plecy z cienkiej płyty w kolorze białym.

- Meble (za wyjątkiem biurek) bez cokołów, ze stopkami regulowanymi od wewnątrz. Wysokość stopek max. 3 cm. Wszystkie wymiary mebli podane bez stopek.

- Prowadnice w szufladach oraz półce na klawiaturę łożyskowane z pełnym wysuwem o długości 50 cm

- Przejściówki na przewody w kolorze zbliżonym do okleiny.

- Wszystkie zamki do szaf i szafek w komplecie z dwoma kluczami. Klucze łamane minimalizujące ryzyko ich złamania lub wygięcia. Zamki cylindryczne. Zamki z kluczami unikalnymi w ramach dostawy, jeden klucz nie może otwierać więcej niż jednej szafki/szafy. Klucze kodowane (numer umieszczony na kluczu)

- Konstrukcja mebli łączona metalowymi łącznikami mimośrodowymi i kołkami drewnianymi

- Uchwyty do otwierania drzwi, drzwiczek i szuflad prostokątne, metalowe. Kształt jak poniżej, rozstaw min. 12,8 cm. Wykonane z jednego kawałka materiału. Materiał wykończeniowy – satyna, do uzgodnienia.

- Meble i stoły wykonane w taki sposób, aby możliwe było ich wniesienie i montaż do pomieszczeń Zamawiającego. Liczba i umiejscowienie zawiasów na rysunkach poglądowe. Wszystkie zawiasy mają być regulowane (3 stopnie swobody), niewidoczne z zewnątrz.

- W zamawiane meble wyposażone będą pomieszczenia biurowe przygotowane w ramach inwestycji budowlanej i już częściowo wyposażone w zabudowę ze wskazanych płyt firmy Pfleiderer. Oczekuje się, że zamawiane meble będą wykonane również ze wskazanych płyt lub równoważnych rozumianych w następujący sposób:

  - płyta innego producenta posiadająca taką samą lub maksymalnie zbliżoną kolorystykę nie odróżniającą się zbytnio od już posiadanej;

  - płyta innego producenta posiadająca taką samą lub maksymalnie zbliżoną fakturę (wygląd powierzchni i struktury – rysunki poglądowe poniżej) nie odróżniającą się zbytnio od już posiadanej;

  - płyta innego producenta posiadająca takie same lub maksymalnie zbliżone analogiczne właściwości techniczne, funkcjonalne i użytkowe oraz o zbliżonej lub lepszej trwałości;

Wykonawca po podpisaniu umowy dostarczy próbki materiałów, na podstawie których Zamawiający oceni ich równoważność.

| Pfleiderer Dąb Lancelot (R4262) |
| --- |
| Struktura w powiększeniu | Struktura na większej powierzchni |
| Pfleiderer Biel Arktyczna (W1027) |

# Specyfikacja poszczególnych pozycji

- Zad. 1 poz. 1, Biurko komputerowe nr 1, wymiary: szer. 160 cm, gł. 80 cm, wys. 76 cm. Pod blatem z obu stron półka otwarta o wysokości 11 cm. Blat ma nawisy z przodu 5 cm, z tyłu 15 cm, po bokach bez nawisu. Biurko na cokole ok. 4 cm. W środkowej części znajduje się wysuwana szuflada na klawiaturę (głębokość 50 cm, szerokość pomiędzy szafkami bocznymi 80 cm), na wysokości półek otwartych po obu stronach. Z lewego boku biurka szafka o szer. 35 cm, z dwoma półkami o regulowanej wysokości z otwieranym frontem na lewo, pełna głębokość (ok. 60 cm). Szafka zamykana na klucz. Z prawego boku pod półką otwartą cztery szuflady tej samej wysokości. Szerokość szuflad zewnętrzna 45 cm, wewnętrzna min. 35 cm. Głębokość szuflady 55 cm. Szuflady osadzone we wnęce o pełnej głębokości. Plecy biurka (między szafką a kolumną szuflad) pełne, w środkowej części pozostawiona od dołu szczelina ok. 20 cm. Po obu stronach środkowej części blatu biurka – przepusty na przewody o średnicy 6 cm. Stopki regulowane – maksymalna wysokość 2 cm.

- Zad. 1 poz. 2, Biurko komputerowe nr 2, składający się z zestawu 2 blatów roboczych:

- Biurko komputerowe w kształcie litery L o wymiarach: dłuższy bok 240 cm, krótszy bok 200 cm, gł. blatu 80 cm, wys. 76 cm. Pod blatem z lewej strony dłuższej krawędzi półka otwarta o wysokości 11 cm. Poniżej szafka o szer. 35 cm, z dwoma półkami o regulowanej wysokości z otwieranym frontem na lewo, pełna głębokość (ok. 60 cm). Szafka zamykana na klucz. Obok pod półką otwartą cztery szuflady tej samej wysokości. Szerokość szuflad zewnętrzna 45 cm, wewnętrzna 35 cm. Głębokość szuflady 55 cm. Szuflady osadzone we wnęce o pełnej głębokości. Obok słupka szuflad znajduje się wysuwana szuflada na klawiaturę (głębokość 50 cm, szerokość 80 cm), na wysokości półek otwartych po lewej stronie. Plecy biurka pełne, pozostawiona od dołu szczelina ok. 20 cm. Blat ma nawisy z przodu 5 cm, z tyłu 15 cm, po bokach bez nawisu. Biurko na cokole ok. 4 cm. Nad szufladą na klawiaturę na tyle blatu biurka – 2 przepusty na przewody o średnicy 6 cm. Stopki regulowane – maksymalna wysokość 1 cm.

Na krótszym boku (1B) pod blatem pełne ścianki po lewej, prawej i tył. Na tylnym panelu pozostawiona szczelina od dołu o wysokości 10 cm. Pod całym biurkiem stelaż stalowy wzmacniający, umożliwiający połączenie obu części biurka i zapewniający pełną stabilność blatu w każdym miejscu (minimalna nośność 100 kg) – w szczególności na łączeniu elementów 1A i 1B. Stabilizacja stelażu do podłoża – od lewej strony części 1B maksymalnie na szerokość 80 cm. Podział elementów na 1A i 1B poglądowy do opisu. Możliwość wykonania w inny sposób zachowując opisaną funkcjonalność.

- Stół spotkaniowy o wymiarach: szer. 100 cm, dł. 200 cm, wys. 76 cm. Pod stołem stelaż zapewniający stabilność całej konstrukcji i swobodne usadzenie 3 osób na krawędzi dłuższej oraz 1 osobę na krawędzi krótszej. Elementy stelażu oszlifowane, bez widocznych połączeń na nogach. Nogi zewnętrzne wzdłuż krótkich krawędzi stołu. Nogi zewnętrzne połączone trawersami unoszącymi blat na 1,5 – 2 cm ponad nogi. Malowanie stelażu dwukrotne proszkowo metodą elektrostatyczną, pierwsza warstwa w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym, druga warstwa bezbarwna. Elementy konstrukcyjne stelażu wykonane z blachy stalowej o grubości min. 2 mm.

- Zad. 1 poz. 3, Regał biurowy półotwarty 4 półkowy – na segregatory, wymiary: szer. 80 cm, gł. 40 cm, wys. 190 cm. Półka stała na wysokości ok. 75 cm od dołu. Pozostałe półki rozłożone równomiernie (2 powyżej i jedna poniżej półki stałej) i regulowane. Plecy pełne. Dwie dolne półki zamykane na klucz – front dzielony (drzwi dwuskrzydłowe).

- Zad. 1 poz. 4, Szafa biurowa 4 półkowa – na segregatory, wymiary: szer. 80 cm, gł. 40 cm, wys. 190 cm. Półka stała na wysokości ok. 75 cm od dołu. Pozostałe półki rozłożone równomiernie (2 powyżej i jedna poniżej półki stałej) i regulowane. Plecy pełne. Szafa zamykana na klucz – front dzielony (drzwi dwuskrzydłowe). Korpus mebla wykonany w takich samych wymiarach jak Regał biurowy półotwarty 4 półkowy (półka stała na tej samej wysokości).

- Zad. 1 poz. 5, Szafa ubraniowa nr 1, wymiary: szer. 50 cm, gł. 60 cm, wys. 190 cm. Półka stała na wysokości ok. 28,5 cm od góry. Półka dolna regulowana na wysokości ok. 30 cm. Plecy pełne. Szafa zamykana - drzwi jednoskrzydłowe otwierane na lewo. U góry środkowej części drążek metalowy do wieszania ubrań mocowany na stałe, zamocowany w okolicy połowy głębokości. Wykończenie drążka – chrom połysk. Szafy łączone w zestawach po 2 lub 3 na pokój (w zależności od liczby planowanych pracowników na pokój).

- Zad. 1 poz. 6, Szafa ubraniowa nr 2, wymiary: szer. 80 cm, gł. 60 cm, wys. 190 cm. Półka stała na wysokości ok. 28,5 cm od góry. Plecy pełne. Szafa zamykana na klucz – drzwi dwuskrzydłowe. U góry środkowej części drążek metalowy do wieszania ubrań mocowany na stałe, zamocowany w okolicy połowy głębokości. Wykończenie drążka – chrom połysk. Szafa łączona w zestaw z Szafą ubraniową nr 3.

- Zad. 1 poz. 7, Szafa ubraniowa nr 3, wymiary: szer. 50 cm, gł. 60 cm, wys. 190 cm. Półka stała na wysokości ok. 54 cm od dołu. Powyżej szafka zamykana (otwarcie na prawo) z dwoma półkami regulowanymi, poniżej trzy szuflady o głębokości 55 cm rozmieszczone równomiernie. Plecy pełne. Szafa łączona w zestaw z Szafą ubraniową nr 2.

- Zad. 1 poz. 8, Stolik okolicznościowy, wymiary: szer. 60 cm, gł. 60 cm, wys. 45-50 cm. Blat przykręcony (przymocowany) na stałe do nóg w kształcie litery X (lub 4 niezależne drewniane nogi). Nawis blatu w stosunku do nóg w kształcie litery X to ok. 5-10 cm.

- Zad. 1 poz. 9, Stół konferencyjny. Tworzący jednolitą powierzchnię 200 cm x 400 cm. Elementy konstrukcyjne i mocujące muszą umożliwiać stabilne i trwałe połączenie modułów. Blat stołu umieszczony na wysokości 76 cm – 80 cm. Z każdej strony stołu znajdują się mediaporty (wyprowadzenie gniazd DATA oraz LAN). Mediaporty umiejscowione w taki sposób, aby ich środek znajdował się w odległości ok. 70 cm od krawędzi blatu. Na krawędzi krótszej gniazda min. 2x DATA i min. 2x LAN, na krawędzi dłuższej łącznie min. 6x DATA i min. 6 x LAN. Mediaporty chowane, wykończenie stal szczotkowana, po złożeniu tworzące jedną powierzchnię ze stołem. Muszą umożliwiać zamknięcie nawet przy użytkowaniu (podłączone kable). Pod stołem stelaż zapewniający stabilność całej konstrukcji i swobodne usadzenie 6 osób wzdłuż dłuższej krawędzi oraz 2 osób wzdłuż krótszej krawędzi. Stelaż powinien omijać floorboxy (nogi i inne elementy konstrukcyjne nie mogą blokować floorboxów – musi być zapewniony swobodny dostęp). Kable prowadzone od floorboxów do mediaportów w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie (kręgosłupy lub stelaż maskujący na środku). Prowadzenie kabli pod stołem w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie (zakryte koryta jednolitą osłoną metalową). Elementy stelażu oszlifowane, bez widocznych połączeń na nogach. Nogi zewnętrzne o rozstawie 200 cm, środkowa max. 100 cm. Nogi zewnętrzne połączone trawersami unoszącymi blat na 1,5 – 2 cm ponad nogi. Malowanie stelażu dwukrotne proszkowo metodą elektrostatyczną, pierwsza warstwa w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym, druga warstwa bezbarwna. Elementy konstrukcyjne stelażu wykonane z blachy stalowej o grubości min. 2 mm.

| Przykładowy układ modułów | Przykładowy stelaż |
| --- | --- |

- Zad. 1 poz. 10, Stół, wymiary: szer. 160 cm, gł. 80 cm, wys. 76 cm. Stelaż stalowy, malowany proszkowo elektrostatycznie – kolor do uzgodnienia. Stelaż posiada 4 nogi w rogach stołu. Stelaż nie może wychodzić poza obrys blatu. Elementy konstrukcyjne stelażu wykonane z blachy stalowej o grubości min. 2 mm.

- Zad. 1 poz. 11, Regał magazynowy nr 1, szer. 80 cm, gł. 60 cm, wys. 240 cm. Rozstaw półek co 60 cm z możliwością regulacji, liczba poziomów składowania (półek): 4 szt. Konstrukcja stalowa umożliwiająca przechowywanie ciężkich materiałów (nośność półki min. 150 kg), malowanie proszkowe elektrostatyczne na kolor biały. Konstrukcja musi umożliwiać łatwe zestawienie i połączenie sąsiadujących regałów bez potrzeby demontażu jakichkolwiek ich części. Nogi regału wyposażone nakładki lub podkładki uniemożliwiające uszkodzenie podłogi pokrytej wykładziną PCV (przenoszenie ciężaru nogi na min. 9 cm2 podłogi). Półki regału magazynowego wykonane z płyty takiej jak pozostałe meble, o grubości 1,8 cm.

- Zad. 1 poz. 12, Regał magazynowy nr 2, szer. 100 cm, gł. 60 cm, wys. 240 cm. Rozstaw półek co 60 cm z możliwością regulacji, liczba poziomów składowania (półek): 4 szt. Konstrukcja stalowa umożliwiająca przechowywanie ciężkich materiałów (nośność półki min. 150 kg), malowanie proszkowe elektrostatyczne na kolor biały. Konstrukcja musi umożliwiać łatwe zestawienie i połączenie sąsiadujących regałów bez potrzeby demontażu jakichkolwiek ich części. Nogi regału wyposażone nakładki lub podkładki uniemożliwiające uszkodzenie podłogi pokrytej wykładziną PCV (przenoszenie ciężaru nogi na min. 9 cm2 podłogi). Półki regału magazynowego wykonane z płyty takiej jak pozostałe meble, o grubości 1,8 cm

- Zad. 1 poz. 13, Zabudowa pomieszczenia socjalnego „C”, pomieszczenie o wymiarach ok. 179 cm x 310 cm, blat prowadzony wzdłuż dwóch ścian – w kształt litery L. Nad krótszą częścią pomieszczenia jedna szafka wisząca o wymiarach szer. 100 cm, gł. 40 cm, wys. 90 cm z regulowanymi 2 półkami. Blat na wysokości ok. 87 cm, odstęp pomiędzy blatem a szafką wiszącą min. 80 cm. Głębokość blatu w krótszej części 80 cm, w dłuższej 60 cm. Zabudowa pod blatem składa się z 1 słupka z szufladami o szerokości 60 cm w części płytszej (górna szuflada na sztućce, poniżej dwie szuflady) i szafek z dwoma regulowanymi półkami. Skrajny narożnik blatu w okolicy okna zaokrąglony, rury centralnego ogrzewania otoczone blatem. Rury centralnego ogrzewania znajdują się w odległości ok. 10 cm od ściany budynku na krótszej części zabudowy. Uwzględnić zabudowę wolnostojącej lodówki. Wysokość górnej powierzchni parapetu od podłogi wynosi 87 cm, blat i parapet powinny być na tej samej wysokości.

- Zad. 1 poz. 14, Zabudowa pomieszczenia socjalnego „B”, pomieszczenie o wymiarach ok. 178 cm x 358 cm, blat prowadzony wzdłuż dwóch ścian – w kształt litery L. Nad dłuższą częścią pomieszczenia szafki wiszące o łącznych wymiarach szer. 358 cm, gł. 40 cm, wys. 65 cm z jedną regulowaną półką. Blat na wysokości ok. 85 cm, odstęp pomiędzy blatem a szafką wiszącą min. 80 cm. Głębokość blatu w krótszej części 80 cm, w dłuższej 60 cm. Zabudowa pod blatem składa się z 1 słupka z szufladami o szerokości 60 cm w części płytszej (górna szuflada na sztućce, poniżej dwie szuflady) i szafek z dwoma regulowanymi półkami. Skrajny narożnik blatu w okolicy okna zaokrąglony, rury centralnego ogrzewania otoczone blatem. Zewnętrzna krawędź rur centralnego ogrzewania znajduje się w odległości 10 cm od ściany budynku na krótszej części zabudowy, obok znajduje się przepust pomiędzy piętrami, którego zewnętrzna krawędź znajduje się 22 cm od ściany. Dostęp do przepustu poprzez otwierane drzwi o szer. ok. 25 cm. Uwzględnić zabudowę wolnostojącej lodówki. Wysokość górnej powierzchni parapetu od podłogi wynosi 85 cm, blat i parapet powinny być na tej samej wysokości.

Poglądowy układ pomieszczeń socjalnych