Specyfikacja techniczna:
Precyzyjna piła tarczowa z przesuwnym stołem i regulowaną prędkością obrotową ściernicy z wyposażeniem

| Lp. | Wymagane parametry minimalne | Parametry oferowane (w przypadku minimalnych parametrów technicznych należy wpisać parametry urządzenia oferowanego/ w przypadku wymagań użytkowych należy wpisać odpowiednio: „posiada”, „spełnia”) |
| --- | --- | --- |
| Funkcjonalności i wyposażenie |
|  | przesuwny stół i regulowana prędkość obrotowa ściernicy |  |
|  | automatyczny posuw stołu sterowany elektronicznie |  |
|  | napędzany silnikiem system regulacji wysokości położenia ściernicy nad stołem |  |
|  | sterowany silnikiem system ustawiania położenia przedmiotu ciętego z cyfrowym odczytem na panelu stanowiącym integralną część urządzenia |  |
|  | układ chłodzenia w obiegu zamkniętym oraz zestaw podkładek do mocowania ściernicy |  |
|  | funkcja programowania parametrów pracy dla min. 10 metod cięcia, na panelu stanowiącym integralną część urządzenia |  |
|  | funkcja kontroli i optymalizacji posuwu z poziomu panelu użytkownika stanowiącego integralną część urządzenia |  |
|  | funkcja cięcia oscylacyjnego |  |
|  | uchwyt szybkomocujący do mocowania przedmiotu ciętego, montowany na stole piły po prawej stronie ściernicy. W zestawie z tylnym blokiem oporowym. Przesuw szczęki zacisku min. 50 mm, wysokość szczęki min. 55 mm. Przeznaczony do rowków T-8 mm | Przesuw szczęki zacisku …….…... mm, wysokość szczęki: ……….... mm. Przeznaczony do rowków T-………… mm; |
|  | zacisk sprężynowy do rowków T-8 mm do podtrzymywania przedmiotu ciętego. W zestawie z tylnym blokiem oporowym. Do montażu w rowkach T-8 mm |  |
|  | pionowy zespół zaciskowy do rowków T-8 mm do mocowania przedmiotów ciętych o nieregularnych kształtach. Zakres regulacji wysokości docisku: min. 58 mm. W zestawie z kluczem oraz stopą dociskową. Przeznaczony do mocowania w rowkach T-8 mm | Zakres regulacji wysokości docisku ………….... mm. |
|  | automatyczny stolik X do automatycznego ustawiania położenia ciętego przedmiotu oraz do cięcia seryjnego. Zakres przesuwu: min. 40 mm z dokładnością nie gorszą niż 20 μm. Przeznaczony do montażu w rowkach T-8 mm na standardowym stole piły | Zakres przesuwu: ………... mm Dokładność przesuwu ………..μm. |
|  | wspornik stały do rowków T-8 mm z trapezowym zaciskiem do mocowania uchwytów próbek. Możliwość ręcznego ustawiania położenia przedmiotu ciętego. Wspornik mocowany w rowkach T-8 mm |  |
|  | uchwyt do próbek ogólnego przeznaczenia, imadłowy, o rozwarciu szczęk co najmniej 60 mm | rozwarcie szczęk ………….. mm |
|  | uchwyt imadłowy do małych próbek |  |
|  | uchwyt do próbek o nieregularnym kształcie o szerokości maksymalnej nie mniejszej niż 40 mm, z min. 5 dociskami ustalającymi położenie próbki | maksymalna szerokość próbki …………………mm |
|  | uchwyt trójszczękowy do zamocowania i wyśrodkowania próbek walcowych o średnicy maksymalnej nie mniejszej niż 65 mm |  |
|  | zasilanie 200-240 V / 50-60 Hz; |  |
| Materiały eksploatacyjne niezbędne do uruchomienia i rozpoczęcia pracy z wykorzystaniem urządzenia |
|  | 1 litr środka dodawanego do chłodziwa dla ochrony maszyny przed korozją oraz dla poprawy jakości cięcia i chłodzenia. Dedykowany do stosowania w układzie chłodzenia w obiegu zamkniętym oferowanego urządzenia |  |
|  | 5 sztuk ściernic korundowa do cięcia średnio twardych metali żelaznych (<HV 500) dedykowanych do oferowanego urządzenia |  |
|  | 5 sztuk ściernic korundowa do cięcia twardych metali żelaznych (>HV 500) dedykowanych do oferowanego urządzenia |  |
|  | 5 sztuk ściernic SiC do cięcia miękkich metali nieżelaznych (HV 70-400) dedykowanych do oferowanego urządzenia |  |
|  | ściernica diamentowa do cięcia próbek zainkludowanych i materiałów zawierających żywice lub tworzywa sztuczne. Warstwa diamentowa nakładana galwanicznie. Ściernica dedykowana do oferowanego urządzenia |  |
| Pozostałe wymagania |
|  | certyfikat zgodności CE urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa, tabliczka znamionowa zamocowana trwale na korpusie urządzenia, zawierająca dane o typie urządzenia, numery seryjne |  |
|  | instalacja i pierwsze uruchomienie urządzenia, podstawowe przeszkolenie praktyczne obejmujące obsługę urządzenia i codzienną, cotygodniową i comiesięczną konserwację oraz przeszkolenie w zakresie wykonywania procesu preparatyki właściwego dla indywidualnych wymagań użytkownika |  |