Załącznik nr 3C do SIWZ

ZAKRES USŁUGI: WYKONANIE I MONTAŻ ŻALUZJI 
POZIOMYCH WEWNĘTRZNYCH

Opis żaluzji oraz ogólne warunki montażu

- Opis żaluzji:

- żaluzje okienne z taśmy aluminiowej o szerokości pasa 2,5 cm i grubości 0,15-0,25 cm,

- kolor żaluzji – srebrny, ostatecznie do uzgodnienia po podpisaniu umowy.

- Ogólne warunki montażu:

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania własnych pomiarów wszystkich okien przed wykonaniem zamówienia, po podpisaniu umowy,

- rodzaj okien – PCV,

- górna i dolna rynna stalowa, lakierowana, w kolorze białym lub srebrnym,

- w górną część rynny wkomponowany zatrzaskowy mechanizm hamulca i pokrętła,

- regulacja kąta nachylenia żaluzji przy pomocy mechanizmu łańcuszkowego z pokrętłem PCV o długości 55-65 cm.

- Sposób montażu:

- nawierzchniowo do futryny okiennej  po stronie wewnętrznej okna,

- mocowanie w górnej i dolnej części okna za pomocą uniwersalnych uchwytów mocujących, dodatkowo w dolnej części okna możliwość unieruchomienia żaluzji przy pomocy magnesów, które pozwalać będą na swobodne otwieranie, uchylanie i zamykanie okna.