Warunki techniczne wykonania i odbioru robót elektrycznych

w budynku 100 pom 224,226,227,228.

Przedmiotem wykonania i odbioru robót jest wymiana gniazd 230V oraz gniazd teleinformatycznych zainstalowanych w korytach kablowych na ścianie pokoju. Istniejące koryta kablowe i gniazda typu DATA z blokadą należy zdemontować. W ich miejsce zainstalować koryta np. KE 40/90 2Kas przekładając istniejące przewody zasilające. Nowe gniazda 230V montować w puszkach (obudowach) np. typu PP1/2/3/-40.Puszki (obudowy) zainstalować. nad nowo ułożonym korycie bezpośrednio do ściany. Stosować gniazda 230V bez blokady. Podobnie instalować gniazda teleinformatyczne 2 x RJ 45. Dodatkowo w pomieszczeniach wymienić istniejące gniazda 230V podwójne p/t oraz wyłączniki świecznikowe na nowe. W przypadku stwierdzenia na drodze pomiaru wadliwie działające wyłączniki nadprądowe i wyłączniki różnicowo-prądowe wymienić je na nowe.

Całość robót wykonać zgodnie z aktualnymi przepisami i Polskimi Normami.