Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia

Kompaktowy, cyfrowy oscyloskop czterokanałowy do częstotliwości pomiaru 200MHz z pamięcią i z wyświetlaczem LCD TFT.

Parametry techniczne: Min. cztery niezależne kanały analogowe; Możliwość niezależnej regulacji wzmocnienia dla każdego kanału wejściowego; Wyświetlacz kolorowy o przekątnej ekranu minimum 5.7” i o rozdzielczości minimum 320x240 pixeli; Pamięć wewnętrzna minimum dla czterech przebiegów oraz min. 10 nastaw; Pasmo przenoszenia minimum 200MHz; Impedancja wejściowa1MΩ ± 2% równolegle z 20pF ± 3pF; Próbkowanie minimum 2GS/s na kanał dla przebiegów jednorazowych; Zakres pomiarowy minimum od 2 mV do 5 V na działkę; Współpraca z komputerem za pomocą portu USB; Zapis przebiegów i nastaw na pamięci Flash – minimum 4000 lub więcej nastaw panelu przedniego na 8 MB; Źródła wyzwalania: CH1, CH2, CH3, CH4, Ext, Ext/5, linia AC; Możliwość wykonywania operacji matematycznych na sygnale: FFT, dodawanie, odejmowanie, mnożenie; Możliwość wykonywania pomiarów kursorami oraz parą kursorów; Podstawa czasu: od 2.5 ns do 50 sec na działkę; Dokładność podstawy czasu nie gorsza niż 50 ppm; Wyzwalanie impulsem o szerokości mniejszej, większej, równej lub nierównej zadanej wartości z przedziału minimum od 33 ns do 10 s; Optymalizacja nastaw jednym przyciskiem; FFT wyliczana z minimum 2048 punktów; Wstrzymanie wyzwalania w zakresie minimum od 500ns do 10s; Możliwość wyzwalania zewnętrznego; Czas narastania ≤ 2.1ns; Odczyt częstotliwości sygnału wyzwalającego z rozdzielczością minimum 6 cyfr; Wbudowany kreator sprawdzający sondy; Wyposażenie w minimum 4 sondy napięciowe pasywne 200MHz przełączane 10x i 1x; Oprogramowania do komunikacji z komputerem umożliwiające rejestrację danych pomiarowych oraz sterowanie przyrządem; Ciężar urządzenie mniejszy niż 2,0 kg; Temperatura pracy w zakresie od 0ºC do +50ºC; Pobór mocy nie większy niż 30W;

……………….…………………………..

(podpis i pieczątka upełnomocnionego

Przedstawiciela Wykonawcy)