Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia

Przenośny, ręczny  multimetr z kamerą termowizyjną 2,5 kA AC

| Bezwzględny Maksymalny prąd AC | 2.5kA |
| --- | --- |
| Bezwzględne Maksymalne napięcie DC | 1000V |
| Bezwzględne Maksymalne napięcie AC | 1000V |
| Bezwzględna Maksymalna rezystancja | 50MΩ |
| Bezwzględna Maksymalna reaktancja pojemnościowa | 9.999F |
| Maksymalna temperatura bezwzględna | +200 (Infrared Camera)°C |
| Obrazowanie termowizyjne | Możliwe przy użyciu kamery |
| True RMS | Tak |
| Maksymalna częstotliwość | 999.9Hz |
| Typ wyświetlacza | LCD |
| Dokładność pomiaru prądu AC | nie większa niż 0.1A |
| Dokładność pomiaru napięcia AC | nie większa niż 0.1mV |
| Dokładność pomiaru napięcia DC | nie większa niż 0.001V |
| Dokładność pomiaru rezystancji | nie większa niż 100mΩ |
| Dokładność pomiaru reaktancji pojemnościowej | nie większa niż 1nF |
| Dokładność pomiaru temperatury | nie większa niż 0.1 (Infrared Camera)°C |
| Zasilanie przy użyciu akumulatora | TAK |
| Czas pracy urządzenia z wykorzystaniem akumulatora | nie mniejszy niż 10 godz. |
| Napięcie kategorii ochrony | 600 V, 1000 V |
| Masa (nie więcej niż) | 800g |
| Typ baterii | Litowo-jonowy |
| Wymiary (nie większe niż) | 216 x 94 x 57mm |
| Poziom kategorii ochrony | CAT III, CAT IV |
| Minimalna temperatura robocza | -10°C |
| Największa dokładność pomiaru rezystancji | 0,5% + 2 cyfry |
| Największa dokładność pomiaru reaktancji pojemnościowej | 1,2% + 2 cyfry |
| Największa dokładność pomiaru temperatury | ± 5% (kamera na podczerwień) |
| Największa dokładność napięciowa DC | 0,09% + 2 cyfry |
| Największa dokładność napięciowa AC | 1% + 3 cyfry |
| Największa dokładność prądowa AC | 3% + 5 cyfr |
| Maksymalna temperatura robocza | +50°C |

……………………………………………..

(podpis i pieczątka upełnomocnionego

przedstawiciela Wykonawcy)