Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia

Przenośny, ręczny multimetr 2,5 kA AC

| Zakres pomiaru prądu AC | do 10A |
| --- | --- |
| Zakres pomiaru prądu DC | do 10A |
| Zakres pomiaru napięcia DC | do 1000V |
| Zakres pomiaru napięcia AC | do 1000V |
| Zakres pomiaru rezystancji | do 500MΩ |
| Zakres pomiaru reaktancji pojemnościowej | do 100mF |
| Zakres pomiaru temperatury bezwzględnej | do +1350°C |
| Skalibrowanie | ISOCAL |
| True RMS | Tak |
| Maksymalna częstotliwość pracy | 100kHz |
| Typ wyświetlacza | LCD VGA |
| Zakres pomiaru prądu AC | 0,01µ...500µ/5000µ/50m/400m/5/10A (20A przez 30 sek.) |
| Zakres pomiaru prądu DC | 0,01µ...500µ/5000µ/50m/400m/5/10A (20A przez 30 sek.) |
| Zakres pomiaru napięcia AC | 0,1µ...50m/500m/5/50/500/1000V |
| Zakres pomiaru napięcia DC | 0,1µ...50m/500m/5/50/500/1000V |
| Zakres pomiaru rezystancji | 0,001...50/500/5k/50k/500k/5M/30M/50M/100M/500MΩ |
| Zakres pomiaru reaktancji pojemnościowej | 0,001n...1n/10n/100n/1µ/10µ/100µ/1000µ/10m/100mF |
| Zakres pomiaru częstotliwości | 0,001...99,999/999,99/9,9999k/99,999k/999,99kHz |
| Zakres pomiaru temperatury | - 200 ….. 1350 °C |
| Dokładność pomiaru temperatury (rozdzielczość) | nie większa niż 0.1 (Infrared Camera)°C |
| Napięcie kategorii ochrony | 600 V, 1000 V |
| Masa (nie więcej niż) | 876g |
| Typ baterii | Zasilanie bateryjne, pożądany standard AA |
| Wymiary (nie większe niż) | 222 x 102 x 60mm |
| Czas pracy | nie krótszy niż 100 h, przy użytkowaniu w trybie standard |
| Zgodność z normą | EN61010 1000V CAT III, EN61010 600V CAT IV |
| Maksymalna temperatura robocza | +55°C |
| Minimalna temperatura robocza | -20°C |
| Dokładność pomiaru rezystancji | +/- (0,05% + 2 cyfry) |
| Dokładność pomiaru reaktancji pojemnościowej | +/- (1,0% + 5 cyfr) |
| Dokładność pomiaru częstotliwości | +/- (0,005% + 5 cyfr) |
| Dokładność pomiaru temperatury | +/- 1,0% |
| Dokładność pomiaru napięcia DC | +/- (0,025% + 2 cyfry) |
| Dokładność pomiaru napięcia AC | +/- (0,025% + 2 cyfry) |
| Dokładność pomiaru prądu AC | +/- (0,6% + 2 cyfry) |
| Dokładność pomiaru prądu DC | +/- (0,15% + 2 cyfry) |
| Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej | True RMS AC, True RMS AC+DC |
| Pomiar konduktancji | 0,01...50S |
| Dokładność pomiaru konduktancji | ±(1% + 10 cyfr) |
| Współczynnik wypełnienia | 1...99% |
| Dokładność pomiaru współczynnika wypełnienia | 0,2% na kHz + 0,1% |
| Test diody | 1mA, 3,1V |
| Test ciągłości obwodu | sygnalizacja akustyczna |
| Klasa szczelności | IP54 |