Specyfikacja techniczna:

Sonda mikroskopowa z oprogramowaniem do badania procesów krystalizacji

Zintegrowany zestaw do badań on-line procesów krystalizacji i rozpuszczania w roztworach wodnych i niewodnych. Zestaw powinien zawierać:

- Mikroskopową sondę zanurzeniową, preferowany oświetlacz laserowy w ilości min. 5,

- Wszystkie elementy sondy mające kontakt z mediami procesowymi wykonane ze stali nierdzewnej (hastelloy),

- Okno sondy wykonane z materiału odpornego chemicznie i fizycznie np. korund,

- Średnica sondy zgodna ze standardowymi złączami szlifowanymi,

- Długość sondy dostosowana do standardowych kulistych reaktorów o obj. 1-2 dm3,

- Pole widzenia min. 1200 x 850 μm

- Rozdzielczość optyczna min. 3 μm,

- Zakres temperatur pracy: 15…110°C,

- Zasilanie 230V lub poprzez gniazda dostępne w standardowych komputerach,

- Dedykowany software do obsługi sondy, obróbki obrazów itp.

- Możliwość automatycznego i ręcznego doboru parametrów rejestracji obrazów mikroskopowych,

- Praca w systemie oświetlenia frontowego i tylnego,

- Możliwość regulacji interwału zapisu obrazów,

- Funkcja badania zmętnienia roztworu,

- Eksport danych eksperymentalnych do plików graficznych (JPG, BMP) oraz filmowych (MPX, WMV).

Dostawa, instalacja sprzętu oraz szkolenie dla dwóch osób

…………..………………………………..

(podpis i pieczątka upełnomocnionego

przedstawiciela wykonawcy)