Załącznik Nr 3A do SIWZ

Specyfikacja techniczna usługi:                                              „Stała konserwacja i naprawa klimatyzatorów typu split       i multisplit w budynkach WAT „

Wykonawca  przeprowadzi konserwację klimatyzatorów 2 razy w roku (w cyklach co 6 miesięcy), zgodnie z zapisami zawartymi w „Szczegółowym  opisie przedmiotu  zamówienia” i wymogami producenta.

Założenia ogólne:

- Wykonawca odpowiedzialny jest za:

- prowadzenie usługi konserwacyjnej zgodnie z umową,

- jakość zastosowanych materiałów,

- wykonanie całego zakresu prac, zapewnienie sprzętu i narzędzi,

transportu i dostawy w celu wykonania usługi objętej umową.

- W trakcie wykonania usługi konserwacyjnej Wykonawca odpowiedzialny jest za:

- ochronę mienia własną i Zamawiającego,

- przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. oraz ochrony środowiska w okresie

wykonywania konserwacji.

3.  Całość usługi Wykonawca powinien wykonać zgodnie z:

- dokumentacją techniczną i specyfikacją,

- zakresem prac konserwacyjnych,

- z dokumentacją ruchową – DTR.

Założenia konserwacyjne:

- Klimatyzatory (jednostka wewnętrzna, zewnętrzna i oprzyrządowanie):

- konserwacja zgodna z DTR,

- czyszczenie filtrów siatkowych,

- czyszczenie lameli parownika środkiem antybakteryjnym,

- czyszczenie turbiny wentylatora,

- sprawdzenie udrożnienia odpływu skroplin,

- sprawdzenie izolacji na przewodach instalacji freonowej,

- smarowanie łożysk silnika i turbiny,

- sprawdzenie zacisków przy połączeniach instalacji sterującej,

- sprawdzenie urządzeń sterujących,

- sprawdzenie skuteczności chłodzenia, grzania,

- sprawdzenie poboru prądu sprężarki,

- sprawdzenie przewodów izolacji,

- mycie i czyszczenie całego urządzenia,

- odgrzybienie urządzeń i kanałów dopuszczonymi środkami do obrotu na rynku

polskim,

- sprawdzenie połączeń rurowych pod względem stanu technicznego

i szczelności,

- sprawdzenie połączeń elektrycznych i sterowników ściennych.

W przypadku stwierdzenia awarii podczas prac serwisowych należy w protokole podać przyczynę awarii lub usterki oraz czynności naprawcze, które powinny nastąpić w celu usunięcia awarii wraz z ewentualnymi częściami wymagającymi naprawy.

W przypadku drobnych awarii nie wymagających nakładów finansowych, Wykonawca zobowiązany jest usunąć awarię podczas czynności serwisowych.

UWAGA : materiały eksploatacyjne niezbędne do wykonania czynności konserwacyjnych urządzeń zabezpiecza Wykonawca i są one wliczone w cenę konserwacji.