Warszawa, dnia 14.05.2020 r.

Nr sprawy: 49/DIR/2020

WYJAŚNIENIE Nr 4 i ZMIANA Nr 2

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zawiadamia się, że w dniu 12.05.2020r. wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na

## „Remont klatki schodowej „B” wraz z robotami towarzyszącymi w budynku nr 100”

o treści:

Pytanie 1:

W celu właściwej wyceny prac dotyczących przetargu na Remont klatki schodowej „B” wraz z robotami towarzyszącymi w budynku nr 100

proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

- jakie są ilości i dokładne wymiary stopni granitowych gdyż są one stopniami zabiegowymi

- jakiej wysokości są podstopnice schodowe ( wysokość po odliczeniu grubości stopnia) i z jakiego granitu mają być wykonane

- jaka jest długość balustrady schodowej do demontażu i czy w każdym stopniu należy wiercić otwór do ponownego montażu balustrady

- czy balustrada jest przeznaczona do odnowienia

- czy stopnie mają się licować z podstopnicą czy też mają mieć wysunięty nosek a jeżeli nosek wysunięty to ile centymetrów.

- jaka jest wysokość cokolika granitowego

- w przypadku posadzki granitowej występują dwa rodzaje granitu, proszę podać ilości m2 poszczególnych granitów

- proszę podać wymiary parapetów (po łuku) przy oknach na ostatnim piętrze i ich prawidłowe ilości .W opisie przedmiotu zamówienia jest 5 sztuk a w przedmiarach 7 sztuk.

- czy tylko 7 sztuk  ( ewentualnie 5 sztuk) parapetów na całej klatce schodowej jest do wymiany

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający informuje, że obecne wymiary stopni zabiegowych klatki B mają następujące wymiary:

- długość ok: 212-214cm; szerokość ok. 24cm( krótszy bok), 48-50cm (dłuższy bok), wysokość stopni ok. 13cm. Należy wziąć pod uwagę, że podczas remontu należy na nowo rozmierzyć biegi schodowe
 i zgodnie z otrzymanymi wymiarami zamówić okładzinę z granitu.

- wysokość stopni wynosi: 13 cm, docelowo przyjęto granit wg przedmiaru robót poz. 11 – granit na podstopnicach w kolorze labrador emerald o gr. 2 cm;

-  długość balustrady schodowej wynosi ok 46,0 mb do demontażu i ponownego montażu; w każdym stopniu należy wywiercić po 2 otwory do ponownego montażu balustrady (porównać z dołączonymi poniżej fot.), odpowiednio więcej (ok. 10 szt.) – przyjąć na każdym spoczniku klatki oraz dodatkowe otwory na posadzkach w holach – do mocowania balustrady, na każdym poziomie: 0; 0,5; +1; +2;+3.

- balustrada nie jest przeznaczona do odnowienia;

- licowanie stopni z podstopnicą: z wysuniętym noskiem – do uzgodnienia w trakcie realizacji robót;

- wysokość obecnego cokołu do demontażu wynosi: 12 cm w holach i na spocznikach, ok 12-21 cm na stopniach. Należy przyjąć wysokość cokołów granitowych w holach: 15 cm, a na biegach (schodach , spocznikach) odpowiednio więcej.

- należy przyjąć na etapie wyceny powierzchnię granitu w holach: azul noche pięć razy więcej niż granitu labrador emerald.

Na podestach (spocznikach) klatki schodowej przewiduje się granit w kolorze labrador emerald.

- informujemy, że należy wymienić parapety w pom. biurowych. Na klatce parapety (po łuku)  pozostają bez zmian ( pozostają z lastryko).

W cenie wymiany okien w pomieszczeń biurowych, należy ująć ostrożne rozebranie obudów drewnianych parapetów i ponowny ich montaż ( w pomieszczeniach w których występują).

Jednocześnie informujemy, że należy dokonać zmiany opisu w pozycji nr 39 przedmiaru robót wraz z uwzględnieniem całości robót w cenie tej pozycji:

Poz. 39 jednostka miary jako 1 kpl.:

„Zakup, dostawa i montaż:

- rolet okiennych, materiałowych, na pojedyncze szyby po 4 na każde okno o wym. 70x100 cm, 
w kolorze  jasnym, waniliowym, w pomieszczeniach nr: 181, 183,177, 179 i 188C (7 okien) – 28 szt.;

- listwowych żaluzji aluminiowych, poziomych, w kolorze białym, montowanych na pojedyncze szyby - po 4 na każde okno, o wym. 70x100 cm, w pomieszczeniach nr: 24, 24A , 24B (3 okna) - 12 szt.;

- rolet okiennych, materiałowych, plisowanych w kolorze białym, montowanych na pojedyncze szyby po 4 na każde okno o wym. 70x100cm,  w pomieszczeniach nr: 071,073 (2 okna) - 8szt.;

- Nawiewniki (nawietrzaki) okienne wraz z okapem akustycznym, w kolorze białym, posiadający możliwość ręcznego zamknięcia i pełnego otwarcia nawiewnika, wspomagając funkcję higrosterowania. Nawietrzaki z przepływem powietrza (min-max) przy 10 Pa: 7-28 m3/h. Nawiewnik długość: 402 [mm], montowane do kwater górnych ( po 2 szt. okno) – dla 12 okien, łącznie: 24 szt.”

KIEROWNIK DZIAŁU Zamówień Publicznych

mgr Irena ZAPAŁA