Zał. Nr 4

Specyfikacja techniczna urządzenia:
System pomiarowy uPIV wraz z wyposażeniem.

| Lp. | Wymagane parametry techniczne (minimalne) |
| --- | --- |
| Laser dwuimpulsowy do pomiarów anemometrii obrazowej PIV: |
|  | Energia lasera w impulsie | nie mniej niż 65mJ przy 15Hz, 532nm |
|  | Czas trwania impulsu | nie mniej niż 5 ns do nie więcej niż 11 ns |
|  | Zakres pracy | co najmniej 0-15Hz |
|  | Średnica wiązki laserowej na wyjściu z głowicy | w zakresie 3-5mm |
|  | Laser dwuimpulsowy ( dwu-wnękowy) z regulowanym czasem między impulsami | posiada |
|  | Możliwość wyzwalania lasera poprzez sygnały TTL | posiada |
|  | Laser z własnym układem zasilania i chłodzenia | posiada |
|  | Zamknięty obieg chłodniczy | posiada |
| Kamera z możliwością pracy w trybie dual-frame do pomiarów PIV: |
|  | Pracująca w trybie pojedynczych zdjęć (single-frame) oraz podwójnych zdjęć (dual-frame) | posiada |
|  | Minimalny czas pomiędzy zdjęciami w trybie dual-frame | nie większy niż 0.5µs |
|  | Rozdzielczość sensora kamery nie mniejsza niż 2756x2208 pikseli | nie mniejsza niż 6MPix o rozkładzie pikseli nie gorszym niż 2756x2208 pikseli |
|  | Maksymalna częstotliwość pracy kamery przy pełnej rozdzielczości | nie mniej niż 20Hz i 10Hz w trybie PIV |
|  | Wielkość pojedynczego piksela sensora kamery | nie mniejsza niż 4.5µm |
|  | Karta umożliwiająca połączenie i pracę kamery z komputerem klasy desktop | posiada |
|  | Interface CameraLink | posiada |
|  | Mocowanie obiektywu typu F-mount | posiada |
| Układ mikroskopowy |
|  | Optyka do prowadzenia pomiarów PIV w skali mikro, przystosowana do pracy z wiązką laserową 532nm oraz długościami fali otrzymywanymi poprzez wykorzystanie zjawiska fluorescencji rodaminy | posiada |
|  | Minimum 2 obiektywy o powiększeniu x5 i x20 | posiada |
|  | Dystans pracy obiektywów | minimum 10mm |
|  | Mocowanie obiektywów pozwalające na płynną zmianę używanego obiektywu | posiada |
|  | Mocowanie obiektywów pozwalające na zamocowanie minimum 3 obiektywów | posiada |
|  | Uchwyt na filtr pasmowo przepuszczalny pozwalający na selektywne przepuszczanie długości fali dochodzącej do kamery. | posiada |
|  | Uchwyt umożliwiający wsunięcie i wysunięcie filtra z drogi optycznej pomiędzy obiektywem a kamerą bez konieczności demontażu jednego z tych elementów | posiada |
|  | Filtr pasmowo przepuszczalny do uchwytu w mikroskopie odcinający długość światła lasera 532nm z minimum OD5 i przepuszczający światło >550nm | posiada |
|  | Mocowanie przystosowane do pracy z w/w kamerą | posiada |
| Urządzenie synchronizujące |
|  | Zarządzane spod programu pomiarowego DynamicStudio | posiada |
|  | Nie mniej niż 8 kanałów wyjściowych TTL | posiada |
|  | Nie mniej niż 2 kanały wejściowe TTL | posiada |
|  | Dokładność pozycjonowania impulsów sterujących | nie gorsza niż 20ns |
|  | Interface USB lub Ethernet | posiada |
|  | kable sygnałowe do podłączenia kamery i lasera PIV o długości nie mniejszej niż 10m | posiada |
| Program pomiarowy 2D PIV |
|  | Program do akwizycji, zapisu i analizy obrazów i danych PIV | posiada |
|  | Program zarządzający pracą w/w lasera, kamery i synchronizatora | posiada |
|  | Program wyposażony w asystenta pomiarowego – narzędzie pozwalające na wyliczenie i symulację parametrów pomiaru w zależności od konfiguracji systemu i warunków pomiarowych: odpowiedni czas między impulsami, pokrycie obszaru obrazowania za pomocą różnych kamer oraz obiektywów, wyznaczenie głębi ostrości, apertury, kąta ustawienia kamery oraz kompensacji kątowego ustawienia kamery, wizualizacja zastosowania poszczególnych parametrów i ścieżek optycznych. | posiada |
|  | Analiza online gęstości posiewu (particles per pixel) uwzględniając zastosowanie różnych parametrów analizy obrazu oraz wyznaczając średni rozmiar posiewu w pikselach | posiada |
|  | Automatyczny zapis urządzeń i parametrów użytych do pomiaru wraz z danym projektem, które można wczytać i użyć w dowolnym momencie | posiada |
|  | Narzędzie obróbki graficznej otrzymanych obrazów pozwalające na konwersję obrazów w celu zwiększenia ich funkcjonalności. Gotowe makra najużyteczniejszych obróbek obrazów pozwalające na ich szybkie użycie, możliwość stworzenia własnych makr | posiada |
|  | Statystyczne maskowania obszarów wyjętych z analizy | posiada |
|  | Dynamiczne maskowanie obszarów wyjętych z analizy pozwalające na zastosowanie zmiennej maski na każdym kolejnym zdjęciu | posiada |
|  | Automatyczna maska generowana na podstawie testów skali szarości obrazów | posiada |
|  | Wykrywanie granic międzyfazowych przy tworzeniu maski | posiada |
|  | Śledzenie przemieszczenia obiektów na uzyskanych obrazach, informacja o pozycji i jej zmianie, prędkość obiektów, przyspieszenie | posiada |
|  | Adaptatywna analiza PIV automatycznie dobierająca obszar wyznaczenia pojedynczych wektorów w zależności od wprowadzonych kryteriów walidacyjnych | posiada |
|  | Wyznaczenie niepewności pomiarów PIV | posiada |
|  | Metoda Least Squares Matching (LSM) jako jedna z metod wyznaczania map wektorowych | posiada |
|  | Nakładanie warstw wyników PIV i pochodnych na zarejestrowane obrazy w celu lepszej wizualizacji zachodzącego zjawiska | posiada |
|  | Przejrzysty rozkład każdego wykonanego kroku analizy w postaci struktury drzewa z dostępem do każdego jego elementu | posiada |
|  | Informacja o statusie każdego wyznaczonego wektora po procesie walidacji: obliczony, zinterpolowany i odrzucony | posiada |
| Jednostka sterująca klasy tower |
|  | Procesor klasy Intel Xeon | minimum 4 rdzeniowy i 8 wątkowy o częstotliwości taktowania minimum 3.6GHz z opcją turbo minimum 3.9GHz i pamięcią cache minimum 8MB |
|  | Pamięć RAM | minimum 32GB DDR4 w nie więcej niż 2 slotach, obsługa do 256GB RAM |
|  | Karta graficzna | minimum 2GB GDDR5 z obsługą minimum 2 monitorów |
|  | Dysk systemowy SSD M.2 | minimum 256GB |
|  | Dysk twardy na dane | minimum 2TB |
|  | Miejsce na minimum 4 dyski twarde HDD | posiada |
|  | Napęd DVD-/+RW | posiada |
|  | Microsoft Windows 10 Pro | posiada |
|  | Klawiatura i mysz bezprzewodowa | posiada |
|  | Waga komputera | minimum 10 kg |
|  | Zasilacz | minimum 900W |
|  | 2 monitory | przekątna minimum 27 cale, rozkład 16:9, rozdzielczość minimum 1920x1080, typ IPS LED, kabel do podłączenia z komputerem |
| Pozostałe wymagania |
|  | Płytka kalibracyjna do pomiarów uPIV i PIV | Posiada |
|  | Minimum 2 pary okularów do bezpiecznej pracy z w/w laserem | Posiada |
|  | Możliwość rozbudowy systemu w przyszłości do pomiarów Stereo microPIV | Spełnia |
| Serwis |
|  | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Usługa serwisowa (w tym okresowy przegląd, konserwacja) świadczona przez firmę zarejestrowaną w Polsce z wyjątkiem przypadku, kiedy zostanie stwierdzona konieczność odesłania produktu do producenta. | Spełnia |
|  | Bezpłatne dostawa, instalacja, testy i szkolenie w języku polskim | Spełnia |
|  | Bezpłatne aktualizacje oprogramowania na żądanie zamawiającego, do 7 dni od zgłoszenia potrzeby przez okres minimum 12 miesięcy od daty dostarczenia systemu | Spełnia |
|  | Bezpłatne zdalne wsparcie pomiarowe z zakresu obsługi software i hardware w języku polskim przez okres minimum 12 miesięcy od daty dostarczenia systemu | Spełnia |
|  | Gwarancja na wszystkie elementy urządzenia będącego przedmiotem postepowania minimum 12 miesiące od dnia dostarczenia sprzętu | Spełnia |
| Instrukcja |
|  | Dostarczona wraz z urządzeniem, opracowana w języku angielskim lub polskim, w wersji elektronicznej i drukowanej kolorowej | Posiada |